#### Załącznik nr 6 do SIWZ

ZESTAWIENIE GRANICZNYCH PARAMETRÓW TECHNICZNO-UŻYTKOWYCH

Marka pojazdu  …. …………………………………………………………………………

Producent (nazwa i adres )   ………………………………………………………………....

Typ, rok produkcji, wariant, wersja ..…………………………..…………………………..

SPECYFIKA TECHNICZNA: LEKKI  SAMOCHÓD RATOWNICZO - GAŚNICZY

| Opis pojazdu | Kolor pojazdu: czerwony, zderzaki i nadkola: białe, Wymiary podstawowe: długość maksymalna do 5700 mm, rozstaw osi min. 3450 mm., minimalna szerokość bez lusterek 1900 mm., dopuszczalna masa całkowita do 3500 kg. Przebieg: do 5km (fabrycznie nowy),rok produkcji 2014, Typ furgon towarowo – osobowy. Napęd samochodu 4x2 na przednią oś, Kabina przystosowana do przewozu minimum 5 osób, Przeszklenie w części osobowej, Układ kierowniczy ze wspomaganiem oraz regulowaną kierownicą na wysokość Szyby o wysokiej zdolności filtrowania, Przedział osobowy . Przednie fotele wyposażone w bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa. Drzwi boczne odsuwane z prawej strony z oknem przesuwnym. Tylne drzwi dwuskrzydłowe otwierane pod kontem 180 stopni. Poduszka powietrzna dla kierowcy, Centralny zamek z pilotem na wszystkie drzwi plus immobiliser, Dodatkowe gniazdo zapalniczki w kabinie kierowcy, Pojazd wyposażony w układ ABS i EBV oraz AFU lub równoważne, Zamontowany radioodtwarzacz CD + 2 głośniki, Ogrzewanie w części osobowej samochodu, Instalacja wyposażona w główny wyłącznik prądu odłączający Wszystkie odbiorniki z wyjątkiem wymagających stałego zasilania. Pojazd wyposażony w gniazdo (z wtyczką)do ładowania akumulatorów ze źródła zewnętrznego Klimatyzacja manualna. | Spełnienie warunku |
| --- | --- | --- |
| Silnik: | Silnik diesla spełniający normy spalin min. EURO5, Pojemność silnika do 2150 cm Moc silnika min. 115KM Moment obrotowy min.300Nm. Skrzynia biegów manualna 6-biegowa + wsteczny |  |
| Oznakowanie: | Belka świetlna LED z napisem „ STRAŻ” Generator sygnałów świetlnych i dźwiękowych z możliwością podawania komunikatów głosowych Lampa błyskowa koloru niebieskiego z tyłu pojazdu, Lampy przednie stroboskopowe umieszczone nad przednim zderzakiem, Po bokach , z tyłu oraz na dachu pojazdu naklejony Numer Operacyjny Na drzwiach przednich lewych i prawych naklejony herb miasta |  |
| Zabudowa pożarnicza | Poszycie wewnętrzne sufitu w części pasażerskiej wykonane z wykładziny materiałowej , Wykończenie wnętrza osobowego z tworzywa, część towarowa w miejscach składowania sprzętu zabezpieczona blachą aluminiową ryflowaną, Oddzielenie przedziału pasażerskiego od sprzętowego, Poszycie zewnętrzne wykonane z gładkiej blachy ze stopu aluminium lakierowana obustronnie. Dach wykonany w formie podestu roboczego pokrytego blachą aluminiową ze wzorem przeciwpoślizgowym. Konstrukcja dachu wytrzymuje obciążenie dwóch strażaków i przewożonego sprzętu , drabin , skrzyni na sprzęt, węży ssawnych itp. Na dachu miejsce na drabinę nasadkową czteroelementową Oświetlenie przedziału pasażerskiego włączane z kabiny kierowy i niezależnie z przedziału pasażerskiego, Oświetlenie przedziału ładunkowego włączane automatycznie po otwarciu tylnych drzwi, główny włącznik oświetlenia w kabinie – kierowcy – typu LED, Dodatkowe gniazdo zapalniczki w przedziale ładunkowym,, Regału – półki w przedziale sprzętowym wg zapotrzebowania z uchwytami mocującymi sprzęt posiadany przez OSP wykonane z materiałów niekorodujących, Półki wysuwane na cięższy sprzęt ( pompa szlamowa, agregat prądotwórczy, pompa NIAGARA, pilarka do drewna) Orurowanie (wzmacniające) zderzak przedni pojazdu Oświetlenie pola pracy : po dwa reflektory po bokach, jeden z tyłu pojazdu. |  |

| Wyposażenie dodatkowe | Maszt oświetleniowy 2 x 1000W Teleskopowy, pneumatyczny, zasilany sprężarką z układu elektrycznego pojazdu , wyposażony w reflektory halogenowe, sterowany pilotem. Wysokość masztu po rozłożeniu do poziomu dachu do reflektorów nie mniej niż 1,5 m., Najaśnica oświetleniowa przenośna 500W – 2 szt., przedłużacz elektryczny na zwijadle 230V nie krótszy jak 20 m. – 2 szt. Radiotelefon samochodowy o parametrach : częstotliwość VHF136- 174 MHz, 1-25 W, odstęp międzykanałowy 12,5 Khz, dostosowany do użytkowania sieci MSWiA , MIN. 220 kanałów., Radiotelefon przenośny o parametrach : częstotliwość VHF136- 174 MHz, moc 1-5 W, odstęp międzykanałowy 12,5 Khz, dostosowany do użytkowania sieci MSWiA , MIN. 220 kanałów z ładowarką samochodową., Wyciągarka samochodowa min. 5,5KM o uciągu min.3,5 t, długość liny min. 30 metrów, Kamera cofania z wyświetlaczem, Hak holowniczy Halogen przenośny 12V. Pięć gaśnic proszkowych (3x2kg. + 2x4kg.) oraz 6 szt. pachołków drogowych. Dodatkowy komplet opon zimowych z felgami, Dwie latarki LED ATEX ( lub o co najmniej równoważnych parametrach) z ładowarkami samochodowymi, Sprzęt medyczny PSP R-1 z deską ortopedyczną, Drabina pożarnicza nasadkowa aluminiowa DN 2,7 (cztery elementy) Myjka ciśnieniowa na zimną i gorącą. |  |
| --- | --- | --- |
| Gwarancja | 1. Silnik, podzespoły i zabudowa min. 24 m-ce, 2. Powłoka lakiernicza min. 36 m-cy, 3. Perforacja podwozia min. 72 m-ce. |  |
| Informacje dodatkowe | Pojazd musi posiadać świadectwo dopuszczenia wydane przez CNBOP |  |

______________,dnia____________2014r.

_______________________________

podpis osoby(osób) uprawnionej(ych)

do reprezentowania Wykonawcy