Tarnobrzeg; dn. 29.08.2014 r.

Or.VII.271.74.2014

Do wszystkich WYKONAWCÓW

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Dotyczy: postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn„Odbudowa drogi wewnętrznej ul. Lądowisko Jana Pawła II w miejscowości Tarnobrzeg w km: 0 + 000 – 0 + 600 wraz z odbudową przepustu w km 0 + 013”

Zgodnie z art. 38 ust. 2  ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. , poz. 907, 984, 1047, 1473 i z 2014 poz.423, 811 i 915) Gmina Tarnobrzeg, ul. Kościuszki 32, 39-400 Tarnobrzeg przekazuje Wykonawcom wyjaśnienia na pytania:

PYTANIE 1

W przedmiarze w pozycji 22 występuje odwodnienie wykonane z korytek betonowych o wymiarach 58x50x38 z rusztem ażurowym, natomiast w opisie technicznym w punkcie 7.6 odwodnienie liniowe typu AcoDrain. Prosimy o wyjaśnienie nieścisłości między opisem technicznym a przedmiarem i podanie jaki typ odwodnienia ma być zastosowany oraz parametry.

Odpowiedź: Należy zastosować korytka betonowe, zbrojone oraz przegłębione (jak w projekcie lub podobne). Przewiduje się głównie ruch pojazdów osobowych i ciężarowych o ciężarze do 3,5 t, jednak należy się spodziewać również, że wystąpi  sporadycznie ruch cięższych pojazdów (5-10 t) i na takie obciążenia powinny być zbrojone elementy pokryw ażurowych (nacisk koła 2 – 3 tony).

PYTANIE 2

Prosimy o podanie typu kostki z jakiej ma być wykonana nawierzchnia.

Odpowiedź:  Do uzgodnienia z inwestorem na etapie realizacji robót budowlanych.  Zaleca się zastosować kostkę o boku 10 cm dającą mało odpadów.

PYTANIE 3

W przedmiarze, w punkcie nr 27 izolacja ma być wykonana z folii polietylenowej. Prosimy o podanie typu oraz grubości foli.

Odpowiedź:  Do uszczelnienie zbiorników odparowujących należy zastosować folię do hydroizolacji o grubości minimum 1 mm – np. folia PCV – FOLGAM (lub równoważne.)