PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY ogólna część opisowa

Nazwa inwestycji:  Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego budowy

3 kortów do tenisa ziemnego wraz z budową budynku szatniowo- sanitarnego zlokalizowanego na działce

nr inwentarzowy 1014/119 przy ul. Zwierzynieckiej

w Tarnobrzegu.

Lokalizacja inwestycji: 39-4000 Tarnobrzeg ul. Zwierzyniecka , działka                                                                                                                                                                                                                                  nr inwentarzowy 1014/119

Inwestor:  Gmina Tarnobrzeg , 39-400 Tarnobrzeg , ul. Kościuszki 32

Sporządził:

1.Przedmiot opracowania:

a/ opracowanie dokumentacji projektowej na budowę 3 kortów tenisowych

wraz z podbudową, ogrodzeniem oraz odwodnieniem – drenażem i oświetleniem.

b/ dokumentacji projektowej na budowę budynku magazynowo-szatniowo- sanitarnego

c/ parking

Projekty należy wykonać w oparciu o program funkcjonalno - użytkowy inwentaryzację, wizję lokalną oraz uzgodnienia z Zamawiającym

2.  Opis stanu istniejącego

Teren przeznaczony pod boiska niezróżnicowany pod względem wysokościowym.

3.Opis projektowanego zagospodarowania

Teren przeznaczony pod boiska niezróżnicowany pod względem wysokościowym.

W załączeniu mapa z zaznaczoną planowaną lokalizacją boisk i budynku szatniowo sanitarnego oraz usytuowania miejsc parkingowych.

4. Opis stanu projektowanego

I. Budowa 3 kortów tenisowych (każdy o wymiarach 39 x 19 m brutto w świetle obrzeży) w tym 2 z usytuowaniem umożliwiającym wykonanie zadaszenia.

● nawierzchnia akrylowa wraz z podbudową uwzględniającą badania gruntowe,

●kolorystyka boisk : pole gry ograniczone liniami do gry w debla  23,77 x 10,97 m wykonać w kolorze niebieskim, pozostałą część (wybiegi) należy wykonać w kolorze zielonym, linie szer. 5 cm – kolor biały.

● wyposażenie sportowe- 1 kpl ( 1 kort): zestaw do tenisa ziemnego składający się ze słupków aluminiowych , osadzonych w tulejach (wraz z pokrywkami na tuleje) oraz siatki do tenisa z taśmą środkową, podpórek do gry w singla oraz kotwiczki do mocowania taśmy środkowej, stanowisko sędziowskie, ławki dla zawodników, kosz do piłek, metalowy kosz na śmieci, tablica punktacyjna, blenda tenisowa

● Ogrodzenie zewnętrzne: każdy kort należy ogrodzić ogrodzeniem z siatki stalowej, ocynkowanej, powlekanej PCV w kolorze zielonym

Oczka siatki 35 x 35 mm, średnica drutu – min. 2,8 mm przed powleczeniem.

Siatkę należy rozwiesić na słupkach stalowych w rozstawie co 2,50 m.

Wysokość ogrodzenia – 4,00 m n.p.t.

W ogrodzeniu należy zamontować furtkę przy dojściu i bramę techniczną.

Elementy stalowe należy zabezpieczyć przez dwukrotne malowanie farbami antykorozyjnymi .Słupy osadzić w stopach fundamentowych z betonu.

● ogrodzenie wewnętrzne z siatki z polipropylenu lub polietylenu bezwęzłowego, koloru czarnego, wielkość oczka 42 x 42 mm.

● planuje się wykonanie ciągów komunikacyjnych umożliwiających dojścia do kortu w nawiązaniu do ciągów komunikacyjnych istniejących.

● osadzenie urządzeń komunalnych (ławki, kosze na śmieci, stojaki dla rowerów)

● oświetlenie boisk: klasa oświetlenia min. 300 lx

● 1 boisko trybuny systemowe dla ok.50 osób.

II. Budynek magazynowo-szatniowo- sanitarny

● powierzchnia zabudowy- ok. 60m2

● zestawienie minimalnej funkcji użytkowej :

- pomieszczenie trenera / wyposażone w 4 szafki ubraniowe , biurko , 2 krzesła

- magazyn sprzętu

- szatnia / wyposażona w 8 szafek ubraniowych, wc. z umywalką, 2 kabiny prysznicowe

- szatnia / wyposażona w 8 szafek ubraniowych, wc. z umywalką, 2 kabiny prysznicowe

-WC dla niepełnosprawnych/  1 prysznic

- pomieszczenie techniczne

-instalacje: grzewcza gazowa / wentylacyjna , elektryczna, wodno-kanalizacyjna

III. Parking

10 stanowisk parkingowych dla samochodów

2 stanowiska parkingowe dla autokarów

1 stanowisko dla osób niepełnosprawnych.