UMOWA  Nr                                            Załącznik nr 2 do SIWZ

zawarta dnia …………….. w Tarnobrzegu pomiędzy:

Zespołem Szkół im. Ks. St. Staszica w Tarnobrzegu z siedzibą w ul. Kopernika 1, 39-400 Tarnobrzeg  który reprezentuje:

Dyrektor- Teresa Żyguła

zwanym dalej  Zamawiającym

a..............................................z siedzibą w .....................................wpisanym w ....................................................reprezentowanym przez:………………………………..

zwanym dalej Wykonawcą.

§ 1

Podstawa umowy

Umowa zostaje zawarta w wyniku wyboru oferty Wykonawcy dokonanym po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie postępowania przetargowego w formie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r. tj. (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907, 984,1047, 1473 oraz z  2014 poz. 423, 768, 811, 915, 1146, 1232).

§ 2

Przedmiot umowy

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn.:

Dostawa wyposażenia do pracowni instalacji elektrycznych oraz do pracowni maszyn
 i urządzeń elektrycznych Zespołu Szkół im. Ks. St. Staszica w Tarnobrzegu w ramach projektu pn. „Podkarpacie stawia na zawodowców”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Priorytetu IX Działania 9.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

zgodnie ze specyfikacją opisaną w § 7 – odpowiednio dla zadania I, II.

§ 3

Cena i warunki płatności

1. Wartość umowy wynosi ..........................zł netto (słownie:....................................................... zł.) .................. zł brutto (słownie: ......................................... zł.) – odpowiednio dla zadania I, II.

- Kwota, o której mowa w ust. 1, zaspokaja wszelkie roszczenia Wykonawcy wobec Zamawiającego z tytułu wykonania umowy i obejmuje wszelkie koszty związane z jej realizacją.

- Podstawą rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będzie faktura VAT wystawiona po zrealizowaniu dostawy - płatna w terminie 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT. O dotrzymaniu terminu zapłaty decyduje data obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- Wykonawca nie może przenieść swojej wierzytelności na osoby trzecie.

§ 4

Termin i warunki realizacji

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu przedmiot umowy wymieniony 
w § 2 na warunkach określonych w niniejszej umowie. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy spełnia wymagane polskim prawem normy oraz jest wolny od wad prawnych.

- Wykonawca gwarantuje dostawę nowego, nieużywanego przedmiotu umowy wymienionego w § 2 niniejszej umowy.

- Wykonawca dostarczy przedmiot umowy do Zespołu Szkól im. Ks. St. Staszica w Tarnobrzegu własnym środkiem transportu, na własny koszt i ryzyko w terminie do dnia …………2015r.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo zwrotu towaru niezgodnego z zamówieniem z jednoczesnym wyznaczeniem nowego terminu ponownej dostawy. W takim przypadku będą naliczane kary umowne w wysokości jak za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy.

- Odbioru przedmiotu umowy dokonuje się wyłącznie na piśmie.

§ 5

Rękojmia za wady fizyczne i prawne

- Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady fizyczne dostarczanego towaru..

- Przez wady fizyczne rozumie się w szczególności jakąkolwiek niezgodność towaru z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ.

- Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady prawne dostarczanego towaru, w tym również za ewentualne roszczenia osób trzecich wynikające z naruszenia praw własności intelektualnej lub przemysłowej, w tym patentów, praw ochronnych na znaki towarowe oraz praw z rejestracji na wzory użytkowe i przemysłowe, pozostające w związku z wprowadzeniem do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 6

Gwarancja jakości , reklamacje

- Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu, że towar dostarczony w ramach umowy jest wolny od wad  fizycznych w rozumieniu § 5. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu gwarancji niezależnie od uprawnień z tytułu rękojmi za wady fizyczne towaru.

- Wykonawca udzieli Zamawiającemu 12 miesięcznej gwarancji jakości na oferowany towar.

- W przypadku stwierdzenia wad jakościowych Wykonawca zobowiązuje się do wymiany towaru w ciągu 7 dni, licząc od dnia zgłoszenia wad.

§ 7

| ZADANIE I Dostawa wyposażenia do pracowni instalacji elektrycznych- zestaw zawiera wyszczególnione w tabeli pozycje |
| --- |
| Lp | Sprzęt | Sztuk | Specyfikacja |
|  | Miernik rezystancji izolacji | 4 | Autozakres, pomiar rezystancji izolacji 0,5M Ohm ~100G Omh, pomiar ciągły, pomiar w określonym czasie, pomiar indeksu polaryzacji [PI], pomiar porównawczy, interfejs USB, napięcie wyjściowe 500, 1000, 1500, 2500V, DC: 600V (2%+5), AC: 600V (2%+5), zasilanie: 12V FUNKCJE: Auto Ranging Short Circuit Current <1,8mA, Data Logging, Sleep Mode, Polarization index (PI), Dielectric Absorption (DAR) |
|  | Miernik rezystancji uziemień | 1 | Pomiar rezystancji uziemień z wykorzystaniem elektrod pomocniczych metodą 3p, pomiary przy rezystancji sond pomocniczych do max. 50k, Pomiar rezysytancji 2p, Pomiar ciągłości połączeń wyrównawczych i ochronnych (spełniający wymogi PN-EN 61557-4) - prądem 200mA z funkcją autozerowania. pomiar rezystancji elektrod pomocniczych Rs i Rh, pomiar napięcia zakłócającego, pomiar w obecności napięć zakłócających sieci, wybór maksymalnego napięcia pomiarowego (25V i 50V), pamięć 990 pomiarów, transmisja danych do komputera USB, wskazywanie stanu naładowania baterii lub akumulatorów. zasilanie z baterii lub akumulatorów. Wyposażenie standardowe miernika MRU-21: - Przewód 1,2m niebieski zakończony wtykami bananowymi - Przewód 2,2m czarny zakończony wtykami bananowymi - Przewód 30m czerwony na szpuli zakończony wtykami bananowymi - Przewód 15m niebieski na szpuli zakończony wtykami bananowymi - Krokodylek K02 niebieski - Przewód do transmisji danych USB - Sonda do wbijania w grunt (30cm) - 2szt. - Futerał L4 - Krokodylek czarny K01 - Szelki do miernika - Zestaw baterii (4szt- LR14) - Certyfikat kalibracji Pomiar rezystancji uziemienia zakres pomiarowy wg IEC61557 - 5: 0,50 Ω...1,99 kΩ dla Un=50 V; 0,68 Ω...1,99 kΩ dla Un=25 V; prąd pomiarowy: przy zwarciu >20 mA, napięcie na rozwartych zaciskach: wybierane <25 V AC lub <50 V AC, częstotliwość prądu pomiarowego: 125 Hz Pomiar napięcia zakłócającego UN (RMS) pomiar dla DC oraz AC 45…65 Hz, Pomiar rezystancji elektrod pomocniczych RH i RS odczyt zmierzonych wartości rezystancji elektrod pomocniczych RH i RS na wyświetlaczu Pomiar ciągłości połączeń ochronnych i wyrównawczych zakres pomiarowy wg IEC61557 - 4: 0,13 Ω...199 Ω metoda pomiaru: techniczna dwuprzewodowa, max. napięcie na rozwartych zaciskach: 13 V, prąd pomiarowy: przy zwarciu >200 mA, autozerowanie przewodów pomiarowych. Bezpieczeństwo elektryczne: rodzaj izolacji: podwójna, zgodnie z PN-EN 61010 - 1 i IEC 61557, kategoria pomiarowa: CAT IV 300 V wg PN-EN 61010-1, stopień ochrony obudowy wg PN-EN 60529: IP54. Nominalne warunki użytkowania: temperatura pracy: -10...+55°C, temperatura przechowywania: -20...+70°C, wilgotność: 20...80%. |
|  | Miernik impedancji pętli zwarcia | 1 | Pomiar impedancji pętli zwarcia ZL-PE, ZL-N, ZL-L, rezystancji i reaktancji pętli zwarcia. Pomiar impedancji pętli zwarcia ZS - zakres pomiarowy wg IEC 61557 - 3: 0,13...2000 Ω napięcie nominalne pracy UnL-N / UnL-L: 220/380 V, 230/400 V, 240/415 V, zakres roboczy napięć: 180…270 V (dla ZL-PE i ZL-N) oraz 180…460 V (dla ZL-L), częstotliwość nominalna sieci fn: 50 Hz, 60 Hz, zakres roboczy częstotliwości: 45…65 Hz, maksymalny prąd pomiarowy: 7,6 A dla 230 V (30 ms), 13,3 A dla 400 V (30 ms), kontrola poprawności podłączenia zacisku PE przy pomocy elektrody dotykowej, obliczanie prądu zwarciowego dla napięć nominalnych, obliczane i wyświetlane dla wartości ZS<200 Ω. Pomiar impedancji pętli zwarcia ZL-PE w trybie RCD - bez wyzwalania wyłączników RCD Pomiar prądem <15 mA, zakres pomiarowy wg PN-EN 61557: 0,50...1999 Ω nie powoduje zadziałania wyłączników RCD o IΔn≥30 mA, napięcie nominalne pracy Un: 220V, 230V, 240V, zakres roboczy napięć: 180…270V, częstotliwość nominalna sieci fn: 50Hz, 60Hz, zakres roboczy częstotliwości: 45…65Hz, Niskonapięciowy pomiar ciągłości obwodu i rezystancji zakres pomiarowy wg PN-EN 61557: 0,12...400 Ω Pomiar ciągłości przewodu ochronnego prądem ±200 mA napięcie na otwartych zaciskach: 4…9 V, prąd wyjściowy przy R<2 Ω: min 200 mA (ISC200...250 mA), kompensacja rezystancji przewodów pomiarowych, pomiary dla obu polaryzacji prądu. Pomiar rezystancji małym prądem sygnał dźwiękowy dla rezystancji mierzonej < 30 Ω ± 50%, Pomiar napięć przemiennych zakres częstotliwości 45...65 Hz Pomiar częstotliwości zakres napięć: 50 do 500 V. Bezpieczeństwo elektryczne: rodzaj izolacji: podwójna, zgodnie z PN-EN 61010, 61557:2007 - 01 |

ZADANIE II Dostawa wyposażenia do pracowni maszyn i urządzeń elektrycznych Zestaw składający się z: 1. Silnika indukcyjnego klatkowego asynchronicznego 3-fazowego o parametrach: 0,75 kW, 1390÷500 obr/min, 3x400 V, chłodzenie własne powietrzne, wraz z przewodami doprowadzonymi do skrzynki z zaciskami laboratoryjnymi. 2. Falownik do zasilania silnika z poz. 1 umożliwiający rozruch oraz regulację prędkości obrotowej silnika poz. 1. w zakresie 1390÷500 obr/min. Falownik zabudowany w obudowie wraz z aparaturą zabezpieczającą. Zasilany z sieci 3x400 V, 50 Hz z przewodem zakończony wtyczką 3-fazową. Przewody zasilające silnik indukcyjny klatkowy doprowadzone do skrzynki z zaciskami laboratoryjnymi. 3. Prądnicy prądu stałego obcowzbudnej o parametrach: ~0,3 kW, 230 V, ~1500÷500 obr/min, wzbudzenie obce 200 V DC, wentylacja własna, 4. Transformator regulacyjny 230 V/ 0÷260V, łącznie z mostkiem prostowniczym umożliwiający regulację prądnicy w zakresie 230÷~50 V. Elementy zabudowane w obudowie z tworzywa sztucznego z wyprowadzonymi zaciskami umożliwiającymi podłączenie przyrządów pomiarowych oraz połączenie prądnicy z rezystorem poz. 5, 5. Rezystora obciążającego prądnicę z poz. 3, 6. Maszyny połączone ze sobą poprzez sprzęgło, 7. Całość usytuowania na wspólnym korpusie z wibroizolatorami. Zestaw I umożliwia: - pomiar charakterystyki obciążenia prądnicy z poz. 3 Upr=f(Iobc) dla prędkości obrotowych ~1500÷500 obr/min i prądach obciążenia prądnicy 0,25÷1,5 Inpr, - pomiar charakterystyki zewnętrznej prądnicy z poz. 3 Upr=f(iw) przy npr=const.; Iobc=0 A, - pomiar charakterystyki obciążenia silnika z poz. 1 n=f(Iobc). Zestaw składający się z: 1. Silnika prądu stałego o parametrach: ~0,36 kW, 200 V DC, 2 A, ok. 1500÷300 obr/min, wzbudzenie obce 200 V DC, 2. Prądnicy 3-fazowej synchronicznej z magnesami trwałymi prądu przemiennego o parametrach: 0,4 kW, 1500÷300 obr/min, 3x230 V (Δ), chłodzenie własne powietrzne, 3. Rezystora obciążającego prądnicę z poz. 2. 4. Mostka prostowniczego włączonego w obwód główny prądnicy z poz. 2. Mostek będzie znajdował się z obudowie z tworzywa sztucznego z wyprowadzonymi zaciskami umożliwiającymi podłączenie przyrządów pomiarowych oraz połączenie prądnicy z rezystorem, 5. Transformatora regulacyjnego 230 V/0÷260 V AC do regulacji napięcia silnika z poz. 1 (umożliwia regulację prędkości obrotowej silnika poz. 1 w zakresie ~1500÷300 obr/min oraz mostek prostowniczy. Elementy zabudowane w obudowie z tworzywa sztucznego z wyprowadzonymi zaciskami umożliwiającymi podłączenie przyrządów pomiarowych oraz połączenie sieci zasilającej z silnikiem z poz. 1, 6. Maszyny połączone ze sobą poprzez sprzęgło, 7. Całość usytuowania na wspólnym korpusie z wibroizolatorami. Zestaw II umożliwia: - pomiar charakterystyki obciążenia prądnicy z poz. 2 Upr=f(Iobc) dla prędkości obrotowych prądnicy w zakresie ok. 1500÷300 obr/min i prądach obciążenia prądnicy 0,25÷1,5 Inpr, - pomiar charakterystyki obciążenia silnika z poz. 1 n=f(Iobc) dla Uwzb=200 V DC = const. dla prędkości obrotowych w zakresie ok. 1500÷300 obr/min dla prądów obciążenia silnika 0,25÷1,5 Insil. Dokumentacja techniczno-ruchowa do w/w maszyn elektrycznych.

§ 8

Odpowiedzialność stron umowy

- W przypadku nie dostarczenia towaru w terminie określonym w § 4 ust. 3 Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto przedmiotu umowy (odpowiednio dla zadania I, II), określonego w § 3 ust. 1, za każdy dzień zwłoki.

- W przypadku nie dokonania wymiany towaru wadliwego na wolny od wad w terminie opisanym w § 6 ust. 3, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto przedmiotu umowy (odpowiednio dla zadania I, II), określonego w § 3 ust. 1, za każdy dzień zwłoki.

- W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy, Wykonawca zapłaci karę umowną  w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto przedmiotu umowy (odpowiednio dla zadania I, II), określonego w § 3 ust. 1.

- W przypadku odstąpienia od realizacji umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, zapłaci on Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto przedmiotu umowy (odpowiednio dla zadania I, II), określonego w § 3 ust.1

- Zamawiającemu przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych.

- Kary obciążające Wykonawcę mogą być potrącane z faktur Wykonawcy.

§ 9

Zamiana stron umowy oraz podwykonawstwo

- Wykonawca nie może powierzyć wykonania zamówienia podwykonawcy w zakresie innym niż wskazanym przez Wykonawcę w złożonej w postępowaniu ofercie.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za działania lub zaniechania osób, którym zleca wykonanie części lub całości przedmiotu umowy.

- W przypadku naruszenia przez Wykonawcę zakazu określonego ust. 1 Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym oraz żądania kary umownej określonej w § 7 ust. 3.

§ 10

Zmiany postanowień umowy

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w następujących przypadkach:

- zmiana podyktowana zmianą przepisów prawa.

§ 11

Postanowienia końcowe

- Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.

- W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

- Umowa zostaje sporządzona w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, 3 egzemplarze dla Zamawiającego 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

- W zakresie nieuregulowanym niniejszą umową zastosowanie mają przepisy prawa polskiego w szczególności Kodeksu cywilnego oraz ustawy – Prawo zamówień publicznych.

§ 12
Rozstrzyganie sporów

Wszelkie spory, jakie mogą powstać w związku z realizacją umowy będą rozpatrywane przez sąd właściwy miejscowo dla Zamawiającego.

WYKONAWCA:                                                                                     ZAMAWIAJĄCY: