BZP-I.271.24.2015                                                              	Tarnobrzeg, 15.05.2015r.

Do wszystkich Wykonawców

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Dotyczy: „Termomodernizacja Przedszkola Nr 2 przy ul. Kochanowskiego 7  w Tarnobrzegu  oraz ułożenie kostki betonowej wraz z wymianą części ogrodzenia przy Przedszkolu Nr 2  ul. Kochanowskiego 7 w Tarnobrzegu”

Zgodnie z art. 38 ust. 2  ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późniejszymi zmianami) Gmina Tarnobrzeg, ul. Kościuszki 32, 39-400 Tarnobrzeg przekazuje Wykonawcom treść zapytań z wyjaśnieniami:

Pytanie:

Proszę o uściślenie informacji dotyczącej docieplenia stropodachu, ponieważ w różnych miejscach dokumentacji technicznej dołączonej do przetargu są rozbieżności w materiałach na docieplenie. Proszę określić czy ma to być docieplenie ze styropianu czy wełny i podać dokładne parametry użytego materiału.

Odpowiedź:

Docieplenie stropodachu należy wykonać z wełny mineralnej szklanej o grub. 2 x 10 cm, rozprężnej o wsp. przewodzenia ciepła nie większym niż 0.04 W/(mK) i gęstości 15-25 kg/m3. Możliwe jest zastosowanie materiałów o lepszych parametrach technicznych.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że termin składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.

Termin składania ofert upływa w dniu:  22.05.2015r. godz. 10:00

Termin otwarcia ofert: 22.05.2015r. godz. 11:15