| PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU |
| --- |
| Obiekt: Boisko sportowe przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Tarnobrzegu Kategoria obiektu: V Kod CPV: 45212200-8 Budowa obiektów sportowych Temat: Projekt zagospodarowania terenu dla przebudowy boiska sportowego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Tarnobrzegu Lokalizacja: Działka nr ewid. 1884/11 ul. Św. Barbary 1B Tarnobrzeg Powiat Tarnobrzeg Inwestor: Gmina Tarnobrzeg ul. Kościuszki 32 39-400 Tarnobrzeg Data opracowania: kwiecień 2016 r. |
| Projektował: Branża budowlana | mgr inż. arch. Marek Podolak upr. bud. nr 425/Lb/2001 |
| Projektował: Branża elektryczna | mgr inż. Tomasz Bździuch upr. bud. nr LUB/0110/PWOE/09 |

## Spis zawartości opracowania

| Lp. | Element opracowania | Skala | Nr strony / rysunku |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Część opisowa |  |  |
| 1. | Strona tytułowa |  | 1 |
| 2. | Spis zawartości opracowania |  | 2 |
| 3. | Oświadczenie do projektu |  | 3 |
| 4. | Opis techniczny do projektu zagospodarowania terenu |  | 4 |
|  | Część rysunkowa |  |  |
| 5. | Projekt zagospodarowania terenu na mapie do celów projektowych | skala 1:500 | 8 / 1 |
| 6. | Mapa do celów projektowych |  | 9 |

Biłgoraj, dnia 25.04.2016 r.

# OŚWIADCZENIE

Projekt zagospodarowania terenu:

Obiekt: Boisko sportowe przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Tarnobrzegu

Kategoria obiektu: V

Kod CPV: 45212200-8 Budowa obiektów sportowych

Temat: Projekt zagospodarowania terenu dla przebudowy boiska sportowego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Tarnobrzegu

Lokalizacja: Działka nr ewid. 1884/11

ul. Św. Barbary 1B, Tarnobrzeg, Powiat Tarnobrzeg

Inwestor: Gmina Tarnobrzeg

ul. Kościuszki 32, 39-400 Tarnobrzeg

jest sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej (Prawo Budowlane – art. 20.1. ust. 4) i kompletny w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity: DzU z 2013 r. poz. 1409, z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. Oświadczam, że projekt budowlany dla tego zadania inwestycyjnego został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzenia, któremu ma służyć.

Projektant:

Podpis i pieczęć:

## Opis techniczny

do projektu zagospodarowania terenu przebudowy boiska sportowego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Tarnobrzegu

- Dane ogólne

  - Podstawa opracowania

Podstawę opracowania stanowią:

- Zlecenie inwestora i uzgodnienia z inwestorem,

- Mapa do celów projektowych opracowana przez geodetę uprawnionego,

- Inwentaryzacja istniejących elementów zagospodarowania terenu, dokumentacja fotograficzna,

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: DzU z 2013 r. poz. 1409, z późn. zm.),

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DzU z 2002 r. Nr 75, poz. 690, z późn. zm.),

- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (DzU z 2012 r. Nr 81, poz. 462, z późn. zm.),

- Polskie Normy oraz literatura fachowa.

  - Istniejący stan zagospodarowania działki

Istniejące boisko sportowe ma nawierzchnię asfaltową. Jego wyposażenie stanowią 2 bramki do piłki ręcznej oraz 4 kosze do koszykówki. Od strony wschodniej zamontowano piłkochwyty wys. 3,0 m. Boisko otaczają tereny zielone.

Boisko sportowe jest użytkowane, jednak jego stan techniczny jest niezadowalający, zaś rodzaj nawierzchni nie spełnia obowiązujących obecnie standardów użytkowych i bezpieczeństwa.

Uzbrojenie terenu w infrastrukturę techniczną – w obrębie opracowania – stanowi sieć gazowa, ciepłownicza, sieć kanalizacji deszczowej oraz elementy sieci oświetlenia zewnętrznego.

- Projektowane zagospodarowanie działki

Obiekty budowlane – Projektuje się przebudowę boiska sportowego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Tarnobrzegu.

Projektowana przebudowa obejmuje:

- Wykonanie nawierzchni poliuretanowej na istniejącej podbudowie i nawierzchni asfaltowej,

- Montaż wyposażenia użytkowego boiska (bramki do piłki ręcznej, kosze do koszykówki, słupki do siatkówki, słupki do tenisa ziemnego),

- Montaż piłkochwytów wys. 3,0 oraz 6,0 m wokół boiska,

- Wykonanie oświetlenia boiska,

- Montaż elementów małej architektury: ławki, kosze na śmieci.

Boisko sportowe zaprojektowano w dwóch wariantach użytkowych. W wariancie pierwszym w skład boiska wielofunkcyjnego wchodzą: 1) pełnowymiarowe boisko do piłki ręcznej, 2) niepełnowymiarowe boisko do koszykówki, 3) boisko do siatkówki, 4) kort do tenisa ziemnego.

Wariant drugi nie zawiera kortu do tenisa ziemnego.

Układ komunikacyjny – Istniejący układ komunikacyjny pozostaje bez zmian.

Wzdłuż południowego boku boiska sportowego zaprojektowano chodnik o nawierzchni z kostki betonowej brukowej. Chodnik stanowi utwardzone dojście do boiska, na nim rozmieszczone zostaną również elementy towarzyszące, tj. ławki i kosze na śmieci.

Uzbrojenie terenu – Projektowana jest budowa oświetlenia boiska sportowego, z zasileniem zalicznikowym z istniejącej rozdzielnicy w korytarzu przy sali gimnastycznej. Po analizie warunków zasilenia należy stwierdzić, że nie zachodzi potrzeba zwiększenia mocy elektrycznej.

Kabel linii oświetlenia boiska sportowego poprowadzony został wzdłuż północnej ściany budynku sali gimnastycznej oraz wokół samego boiska. Zaprojektowano 4 maszty oświetleniowe.

Przeciwpożarowe zaopatrzenie wodne – Nie dotyczy.

Ukształtowanie terenu – Nie przewiduje się jakiejkolwiek ingerencji w istniejące ukształtowanie terenu.

Zieleń – Istniejąca zieleń niska pozostaje bez zmian.

- Zestawienie powierzchni – bilans terenu

Boisko wielofunkcyjne

| Lp. | Obiekt | Parametr | Dane liczbowe |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Boisko do piłki ręcznej | Nawierzchnia | poliuretanowa |
| 2. |  | Długość | 40,00 m |
| 3. |  | Szerokość | 20,00 m |
| 4. |  | Powierzchnia | 800,00 m2 |

| Lp. | Obiekt | Parametr | Dane liczbowe |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Boisko do koszykówki | Nawierzchnia | poliuretanowa |
| 2. |  | Długość | 20,90 m |
| 3. |  | Szerokość | 15,00 m |
| 4. |  | Powierzchnia | 313,50 m2 |

| Lp. | Obiekt | Parametr | Dane liczbowe |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Boisko do siatkówki | Nawierzchnia | poliuretanowa |
| 2. |  | Długość | 18,00 m |
| 3. |  | Szerokość | 9,00 m |
| 4. |  | Powierzchnia | 162,00 m2 |

| Lp. | Obiekt | Parametr | Dane liczbowe |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kort do tenisa ziemnego | Nawierzchnia | poliuretanowa |
| 2. |  | Długość | 23,77 m |
| 3. |  | Szerokość | 10,97 m |
| 4. |  | Powierzchnia | 260,76 m2 |

| Lp. | Obiekt | Parametr | Dane liczbowe |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Boisko wielofunkcyjne (ogółem) | Nawierzchnia | poliuretanowa |
| 2. |  | Długość | 42,00 m |
| 3. |  | Szerokość | 22,00 m |
| 4. |  | Powierzchnia | 924,00 m2 |

- Warunki geotechniczne

Przebudowa boiska sportowego nie wychodzi poza obrys istniejącej płyty asfaltowej, zatem nie zachodzi konieczność analizy geotechnicznych warunków występujących w podłożu pod boiskiem. Podbudowa nieprzepuszczalna nie pozwala na penetrację wody opadowej w podłoże gruntowe.

Opinia geotechniczna

Stosownie do rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (DzU z 2012 r., nr 0, poz. 463) warunki gruntowe w podłożu należy zaliczyć do prostych.

Dla planowanego obiektu ustala się I kategorię geotechniczną.

- Ocena obszaru oddziaływania

Przebudowa istniejącego boiska sportowego nie powoduje istotnej zmiany charakteru oddziaływania na tereny i obiekty sąsiadujące. Sposób użytkowania pozostanie niezmienny, tj. cele sportowe i rekreacyjne.

Oświetlenie boiska sportowego skierowane jest jedynie na arenę sportową i nie powoduje oświetlenia działek sąsiednich.

Dla warunków użytkowania boiska sportowego niezbędne jest opracowanie regulaminu, który określi wymagania ochrony uzasadnionych interesów osób trzecich.

W przepisach prawa, dotyczących zagospodarowania terenu, nie znaleziono takich, które stanowią o ograniczeniu zagospodarowania terenów działek sąsiednich, w tym ich zabudowy, zgodnie z przepisami. Zachowane zostają warunki odległościowe określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

- Elementy zagospodarowania terenu

Na terenie działki nie występują obiekty zabytkowe.

Działka nie leży w strefie ochrony konserwatorskiej.

Nie przewiduje się występowania żadnych zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanego budynku i jego otoczenia.

Nie występują inne czynniki wynikające ze specyfiki projektowanych obiektów.

Opracował:

# Text boxes

PROBUD – Usługi Budowlane

Piotr Gontarz

ul. Widok 10/2

23-400 Biłgoraj

tel. 607 366 583

e-mail: gontarzt@wp.pl

NIP: 918-160-25-80

REGON: 060038800