Załącznik nr 7 do SIWZ

SPECYFIKACJA DOSTAW-FORMULARZ CENOWY – po modyfikacji

Sprzęt powinien posiadać parametry techniczne i technologiczne nie gorsze niż podane

poniżej:

Zadanie 1- Dostawa sprzętu komputerowego do Pracowni cyfrowych procesów graficznych Zespołu Szkół im. Ks. St. Staszica w Tarnobrzegu

| Lp. | Nazwa | Opis głównych parametrów technicznych | Ilość | Cena jednostkowa netto | VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto / Wartość brutto | Podać parametry, model, typ oferowanego sprzętu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Urządzenie do druku cyfrowego laser color A3 | urządzenia wielofunkcyjne druk/skan/kopia technologia druku laserowa kolor wydajność tonera standardowego (mono) do 27000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły) wydajność tonera standardowego (kolor) do 25000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły) standardowa pamięć 2048 MB pojemność dysku twardego 250 GB szybkość procesora 800 MHz rozdzielczość druku mono do 1800x600 dpi rozdzielczość druku kolorowego do 1200x1200 dpi szybkość drukowania mono do 22 stron A4/min szybkość drukowania w kolorze do 22 stron A4/min szybkość drukowania dwustronnego do 22 stron A4/min skanowanie w kolorze tak optyczna rozdzielczość skanowania do 600x600 dpi skanowanie do plików w formacie JPEG, TIFF, PDF, PDF/A, XPS, PPTX, DOCX rozdzielczość kopiowania 600x600 dpi kopiowanie w kolorze tak gramatura nośników do 300 g/m2 podajnik na pojedyncze arkusze pojemność podajnika automatycznego (ADF) do 150 arkuszy podajnik kopert (możliwość drukowania) obsługiwane rodzaje nośników papier zwykły, papier banerowy, papier broszurowy, koperty obsługiwane formaty nośników A6, A5, A4,A3, koperty standardowe języki drukarki PCL 6 (XL 3.0), PCL 5c (CPSI 3016), PostScript 3, XPS czcionki i znaki 80 PCL Latin, 137 PostScript 3 Emulation Latin standardowe rozwiązania komunikacyjne USB, Ethernet Wymagania Systemowe Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows Server 2012 wyświetlacz LCD 9-calowy kolorowy panel dotykowy z funkcją “multi-touch” zapisywanie prac na HDD urządzenie wyposażone w zestaw tonerów koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny) około 0.60 gr/str. A4 (pokrycie 5%) koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne) około 6 gr/str. A4 (pokrycie 5%) | 1 szt. |  | 23% |  |  |  |
| 2 | Sieciowa drukarka/skaner/kopiarka A4 | urządzenie wielofunkcyjne - druk/skan/kopia fabryczny system stałego zasilania tuszem rozdzielczość druku mono 5760x1440 dpi rozdzielczość druku w kolorze 5760x1440 dpi szybkość drukowania mono do 33 stron A4/min szybkość drukowania w kolorze do 15 stron A4/min optyczna rozdzielczość skanowania do 1200x2400 dpi maks. rozmiar nośnika A4 interfejs Ethernet 10/100 Mbps, USB 2.0 dodatkowy zestaw materiałów eksploatacyjnych (dodatkowy komplet tuszy) | 1 szt. |  | 23% |  |  |  |
| 3 | Drukarka wielkoformatowa A1 | rozdzielczość drukowania: 2.880 x 1.440 DPI szybkość druku: 28 s/A1 na Papier zwykły konfiguracja dysz: 720 dysz czarnych, 720 dysz na kolor minimalna wielkość kropel: 3,5 pl, Z technologią kropli o zmiennej wielkości kolory: Magenta, Żółty, Cyjan, Czerń matowa, Czerń fotograficzna złącza USB, Interfejs Ethernet (1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10-Base-T) obsługa papieru - formaty papieru: A1, A2, A3, A4, B2, B3, B4, 17" (43,2 cm), 24" (61,0 cm) marginesy drukowania na nośniku w arkuszach: Tryb 1: 3 mm (górny), 3 mm (prawy), 14 mm (dolny), 3 mm (lewy) grubość papieru: 0,08 mm - 1,5 mm przetwarzanie nośników wydruku: Automatyczna gilotyna, Drukowanie bez marginesów, Papier w rolce, Thick Media Support drukowanie bez marginesów włączone: 254 mm, 300 mm, 329 mm, 406 mm, 432 mm, 515 mm, 594 mm, 610 mm wyświetlacz LCD: Typ: Kolor, Przekątna: 6,8 cm kompatybilne systemy operacyjne: Linux, Mac OS 10.5.8 lub nowszy, Microsoft Windows Vista (wersja 32-bitowa/64-bitowa), Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8 (32/64 bit), Windows 8.1, Windows 8.1 x64 Edition, Windows Server 2003 (32/64-bitowy), Windows Server 2008 (32/64-bitowy), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows XP, Windows XP x64 pamięć: Drukarka: 1 GB funkcje: Bezpośrednie skanowanie do drukowania bez używania komputera urządzenie wyposażone w podstawę na kółkach urządzenie wyposażone w kasety wielokrotnego zasilania (Kartridż napełnialny z chipem) oraz zestaw atramentów 5*1000ml urządzenie wyposażone w papier w roli 594mm x 50m 90g/m2 (A1) | 1 szt. |  | 23% |  |  |  |
| 4 | Ploter tnący | parametry regulowane z pomocą ciekłokrystalicznego wyświetlacza karetka wykonana całkowicie z elementów metalowych łożyskowana we wszystkich płaszczyznach funkcje wycinania po obrysie (optyczne odczytywanie znaczników) oprogramowanie od obsługi ploterów tnących z DOŻYWOTNIĄ LICENCJĄ plugin do oprogramowania umożliwiający cięcie bezpośrednio z programu wcześniej zakupionego przez Zamawiającego (COREL DRAW lub zgodny) maksymalna szerokość materiału minimum: 720 mm maksymalna zakres cięcia minimum: 630 mm elementy wykonawcze: nóż tnący typu Roland prędkość cięcia: regulowana w zakresie 10-1000 mm/s nacisk noża: 0-500 g (regulowane co 6g) rozdzielczość programowa minimum: 800 dpi możliwość pracy z systemami Windows7, Windows8 urządzenie wyposażone w podstawę na kółkach | 1 szt. |  | 23% |  |  |  |
| 5 | Urządzenie do krojenia druków | Gilotyna Obcinarka B3 długość cięcia 510 mm Maksymalny cięty rozmiar papieru DIN A3/B3 Maksymalna cięta jednorazowo ilość kartek (70g/m2 / 80g/m2) 20 / 16 Maksymalna wysokość ciętego pliku 2 mm | 1 szt. |  | 23% |  |  |  |
| 6 | Zszywarka drutem | zszywacz o broszurowania i zszywania brzegowego oraz do zszywania "oczkowego" ruchomy stolik pomocny przy pracy z regulowanymi ogranicznikami formatu zszywanie do 80 arkuszy zszywkami zwykłymi (od 24/6 do 24/10s) i do 50 ark. zszywkami z oczkiem R24/6 i R24/8; możliwość zszycia arkuszy od formatu A3 w połowie, do tworzenia katalogów, ofert, ulotek, zeszytów | 1 szt. |  | 23% |  |  |  |
| 7 | Bigówka | metalowa konstrukcja stół roboczy do formatu A3 bigowanie: maksymalna szerokość robocza: 320 mm maksymalna gramatura papieru: 400 g/m2 kąt bigowania: 0-90 ° szerokość big: 1,2 / 1,8mm perforacja: maksymalna szerokość robocza: 320 mm maksymalna gramatura papieru: 250 g/m2 kąt perforacji: 0-90 ° wymiary robocze: dł. 470mm szer. 370mm wys. 360mm | 1 szt. |  | 23% |  |  |  |
| 8 | Zestawy komputerów uczniowskich + nauczycielski z monitorem do pracowni cyfrowych procesów graficznych - s. 29 | Komputer stacjonarny PC z monitorem FullHD minimum. 21,5 cala, z dodatkową niezintegrowaną kartą graficzną oraz systemem współpracę z wcześniej zakupionymi przez Zamawiającego programami (Pakiet Adobe Design Standard, Pakiet Corel X7) bez jakichkolwiek emulatorów, implementacji lub programów towarzyszących, oraz umożliwiający pracę domenie opartą na pełnej funkcjonalności Active Directory Procesor klasy min. i5: czterordzeniowy. max TDP 85W. Wydajność w PassMark - CPU Mark (www.passmark.com) nie gorsza, niż: 6600. Wynik testu powinien zostać poświadczony wydrukiem z testu przeprowadzonego przez producenta komputera. Wydruk winien zawierać m.in. datę przeprowadzenia testu nie późniejszą niż termin składania ofert Minimum 16GB RAM Płyta główna: Minimum 2 gniazda pamięci RAM Minimum 1x PCI-Express 2.0 x16 Minimum 1x PCI-Express 2.0 x1 Minimum 2x SATA3 i 2x SATA2 Dysk o pojemności min. 500GB. Czytnik kart CR Karta graficzna niezintegrowana: wielkość pamięci min. 2 GB - typu GDDR5, taktowanie pamięci min. 5400 MHz, Taktowanie rdzenia min 1020 Mhz w trybie boost 1085 Mhz, złącza: minimum HDMI, DVI & VGA (PCI-E) , obsługiwane standardy: OpenGL 4.4,DirectX 12 API osiągająca w teście videocard benchmark minimum: 3650 pkt, wynik dostępny na stronie http://www.videocardbenchmark.net/high_end_gpus.html data przeprowadzenia testu nie późniejsza niż termin składania ofert Karta sieciowa zintegrowana 10/100/1000 Karta muzyczna zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition (HD) Audio Nagrywarka DVD+/-RW Minimalne ilości portów I/O:  2x USB 3.0  4x USB 2.0  1x DVI-D  1x VGA (DB-15)  1x HDMI  1x wyjście audio  1x mikrofon  1x PS/2 BIOS w standardzie UEFI. Obudowa wyposażona w:  1x zewnętrzna wnęka 5,25"  1x zewnętrzna wnęka 3,5"  1x wewnętrzna zatoka 3,5"  możliwość montażu kart rozszerzeń o pełnej wysokości Zasilacz SFX o mocy minimalnej 300 W i sprawności wynoszącej minimum 85%, przy 50% obciążeniu. | 16zest. |  | 0% |  |  |  |
| 9 | Pakiet oprogramowania graficznego zgodny z wcześniej zakupionymi przez Zamawiającego programami. | Pakiet oprogramowania graficznego zgodny z wcześniej zakupionymi przez Zamawiającego programami. (zakup dodatkowych licencji Adobe Design Standard wersja minimum CS6 PL W skład pakietu wchodzą: InDesign, Photoshop, Illustrator, Acrobat X PRO, Bridge, Adobe Media Encoder) lub zgodnych | 13 szt. |  | 23% |  |  |  |

Zadanie 2- Dostawa pomocy dydaktycznych do Pracowni elektrotechniki pojazdów samochodowych Zespołu Szkół im. Ks. St. Staszica w Tarnobrzegu

| Lp. | Nazwa | Opis głównych parametrów technicznych | Ilość | Cena jednostkowa netto | VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto / Wartość brutto | Podać parametry, model, typ oferowanego sprzętu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zestaw komputerowy z monitorem do pracowni diagnostyki samochodowej | Komputer stacjonarny PC z monitorem FullHD minimum. 21,5 cala, z dodatkową niezintegrowaną kartą graficzną oraz systemem współpracę z wcześniej zakupionymi przez Zamawiającego programami (Pakiet MsOffice) bez jakichkolwiek emulatorów, implementacji lub programów towarzyszących, oraz umożliwiający pracę domenie opartą na pełnej funkcjonalności Activ Directory Procesor klasy min. i5: czterordzeniowy. max TDP 85W. Wydajność w PassMark - CPU Mark (www.passmark.com) nie gorsza, niż: 6600. Wynik testu powinien zostać poświadczony wydrukiem z testu przeprowadzonego przez producenta komputera. Minimum 8GB RAM Płyta główna: 2 gniazda pamięci obsługujące do 16GB pamięci RAM Minimum 8GB RAM Minimum 1x PCI-Express 2.0 x16 Minimum 1x PCI-Express 2.0 x1 Minimum 2x SATA3 i 2x SATA2 Dysk o pojemności min. 500GB. Czytnik kart CR Karta graficzna niezintegrowana: wielkość pamięci min. 2 GB - typu GDDR5, taktowanie pamięci min. 5400 MHz, Taktowanie rdzenia min 1020 Mhz w trybie boost 1085 Mhz, złącza: minimum HDMI, DVI & VGA (PCI-E) , obsługiwane standardy: OpenGL 4.4,DirectX 12 API osiągająca w teście videocard benchmark minimum: 3650 pkt, wynik dostępny na stronie http://www.videocardbenchmark.net/high_end_gpus.html Karta sieciowa zintegrowana 10/100/1000 Karta muzyczna zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition (HD) Audio Nagrywarka DVD+/-RW Minimalne ilości portów I/O:  2x USB 3.0  4x USB 2.0  1x DVI-D  1x VGA (DB-15)  1x HDMI  1x wyjście audio  1x mikrofon  1x PS/2 BIOS w standardzie UEFI. Obudowa wyposażona w:  1x zewnętrzna wnęka 5,25"  1x zewnętrzna wnęka 3,5"  1x wewnętrzna zatoka 3,5"  możliwość montażu kart rozszerzeń o pełnej wysokości Zasilacz SFX o mocy minimalnej 300 W i sprawności wynoszącej minimum 85%, przy 50% obciążeniu. | 1 zestaw |  | 0% |  |  |  |
| 2. | Komplet przyrządów kontrolno - pomiarowych | Komplet przyrządów kontrolno – pomiarowych zawierający przynajmniej: Stetoskop diagnostyczny, Tester wtryskiwaczy, Tester i symulator sondy Lambda, Czujnik piezoelektryczny z integratorem i wzmacniaczem , Monitor wysokiego napięcia, Próbnik ciśnienia sprężania z urządzeniem samopiszącym, Próbnik szczelności cylindrów, Zestaw przelewowy wtryskiwaczy Common Rail, Próbnik ciśnienia oleju, Cyfrowa lampa stroboskopowa , Tester obciążenia akumulatora, zestaw spawalniczy. Wyszczególnione przyrządy powinny spełniać następujące wymagania: - stetoskop diagnostyczny Długośc 230mm gwarancja min.12 miesięcy -tester wtryskiwaczy ZS Umożliwiający badanie wtryskiwaczy mechanicznych silników Diesla. Maksymalne ciśnienie 600bar. Osłona przeźroczysta do obserwacji rozpylonej strugi paliwa. Przewody wtryskowe umożliwiające współprace z co najmniej 3 różnymi wtryskiwaczami. Zapas płynu do testów co najmniej 5litrów. - tester i symulator sondy testowanie dwustanowych czujników tlenu w zakresie od 0,1V do 1V oraz od 0V do 5V.Zabezpieczenie przed błędnym podłączeniem Kompatybilne z portem CAN bus gwarancja min.12 miesięcy wskaźnik diodowy, symulacja mieszaki bogatej i ubogiej -czujnik piezoelektryczny z integratorem i wzmacniaczem czujnik montowany na rurkę wysokiego ciśnienia wyzwalający lampę stroboskopową do sprawdzania początku wtrysku oraz do sprawdzania przebiegów wysokiego ciśnienia przy pomocy oscyloskopu, gwarancja min.12 miesięcy zakres pracy czujnika: średnica rurek od 3 do 12 mm, solidna konstrukcja - monitor wysokiego napięcia ciągłe monitorowanie energii iskry badanego silnika w poszczególnych cylindrach, wskaźnik diodowy, gwarancja min.12 miesięcy zasilanie bateryjne 9V obsługa 4 świec zapłonowych. Możliwość wykrycia zwarcia na świecy oraz przebicia w przewodzie wysokiego napięcia. -próbnik ciśnienia sprężania z urządzeniem samopiszącym zakres pomiarowy: 0,4MPa÷1,8MPa, uruchamianie rozrusznika badanego silnika za pomocą włącznika klawiszowego zabudowanego w rękojeści przyrządu, wymienne diagramy kasety pomiarowej, połączenie przewodów pomiarowych za pomocą szybkozłącza, gwarancja min.12 miesięcy -próbnik szczelności cylindrów przyrząd pomiarowy pneumatyczny zasilany z zewnętrznego źródła sprężonego powietrza, wskaźnik manometryczny 0÷100% klasa 1,6, wąż pomiarowy z szybkozłącza, gwarancja min.12 miesięcy redukcja M12/SK do adapterów silników Diesel, adaptery do silników benzynowych: M10x1, M12x1,25 ,M14x1,25 , M18x1,5 oraz adaptery do silników wysokoprężnych: 2S,6S, 8S, 36S, 44W, 75W) -zestaw przelewowy wtryskiwaczy Common Rail zestaw do pomiaru przepływu paliwa na przelewach wtryskiwaczy Common Rail, menzurki zabudowane w kasecie metalowej z regulowaną długością zawiesia, w menzurkach zabudowane pływaki pozwalające na porównanie przepływu paliwa w przewodach nadmiaru paliwa wtryskiwaczy, gwarancja min.12 miesięcy możliwość wpięcia się do obwodów nadmiaru paliwa wtryskiwaczy i obserwacja przepływu paliwa podczas pracy układu wtryskowego przez nieskończenie długi czas -próbnik ciśnienia oleju Manometr o zakresie 0-10 BAR średnicy Ø 80 mm. Przewód elastyczny długości 1200 mm wyposażony po obydwu stronach w metalową spiralę elastyczną co uniemożliwia przełamywanie się przewodu. Wąż zakończony jest ponadto funkcjonalnym szybkozłączem ułatwiającym wpinanie poszczególnych końcówek pomiarowych jak również zaworkiem uniemożliwiającym cofnięcie się wskazówki manometru przed zakończeniem pomiaru. Końcówki pomiarowe (10szt.) 1 – gwint R 1/8” DIN 2999 2 – gwint 1/8” x 27 NPT 3 – gwint 1/4” x 18 NPT 4 – gwint 3/8” x 20 UNF 5 – gwint 1/2” x 20 UNF 6 – gwint M10 x 1 – zastosowanie: Audi, VW, Skoda, Volvo, Man, Alfa-Romeo, Mercedes, Porsche, 7 – gwint M12 x 1,5 – zastosowanie: Seat, Talbot Simca, Fiat, Citroen, BMW, Autobianchi, 8 – gwint M14 x 1,5 – zastosowanie: Alfa-Romeo, Citroen, DAF, Fiat, Łada, Lancia, Opel, Porsche, Renault, Saab, Seat, Volvo, Mercedes. 9 – gwint M16 x 1,5 – zastosowanie: Peugeot, Citroen, Opel. 10 – gwint M18 x 1,5 – zastosowanie: Volvo, Renault, Peugeot, Porsche, Talbot, Citroen, Lancia. Adapter kolankowy z szybkozłączką. Plastikowa kaseta zapewniająca bezpieczny transport jak i przechowywanie próbnika -cyfrowa lampa stroboskopowa obudowa metalowa chromowana, wyświetlacz cyfrowy, zasilanie 12 V, czujnik indukcyjny, kąt wyprzedzania zapłonu 0-60˚OWK, obroty 200-9999 obr/min., kąt zwarcia styków przerywacza 0-99,9%, temperatura pracy 0-40 ˚C, regulacja czasu zapłonu, pomiar wyprzedzenia odśrodkowego i wyprzedzenia podciśnienia, pomiar kąta największego wzniosu krzywki, obrotomierz dla silników dwusuwowych i czterosuwowych, gwarancja min.12 miesięcy woltomierz: kontrola napięcia pod obciążeniem; pomiar napięcia na podzespołach -tester obciążenia akumulatora. Tester cyfrowy przeznaczony dla akumulatorów ołowiowych, umożliwia weryfikację stanu naładowania akumulatora oraz zdolności uruchamiania akumulatorów ołowiowych 12V, używanych w pojazdach. Najniższe i najwyższe wartości prądu rozruchu (CCA), które można testować: EN: 185 ÷ 1125 A IEC: 130 ÷ 790 A DIN: 110 ÷ 670 A SAE: 200 ÷ 1200 A CA (MCA): 240 ÷ 1440 A Temperatura otoczenia umożliwiająca prawidłowe używanie testera jest zawarta w granicach od 0°C do 40°C.Wybór rodzaju akumulatora: SEAL (akumulatory hermetyczne bezobsługowe typu VRLA/GEL/AGM) lub SLI (akumulatory kwasowe).Wybór standardu akumulatora: EN, IEC, DIN, SAE lub CA (MCA). Jako wynik testu podana jest wartość rzeczywistego prądu rozruchu oraz sygnalizacja diod LED jednego ze stanów: akumulator jest dobry i naładowany, akumulator jest dobry ale wymaga doładowania, akumulator jest rozładowany i jego stan nie może zostać określony- doładuj i ponownie sprawdź, akumulator nie jest w stanie utrzymać ładunku lub nastąpiło zwarcie w jednym ogniwie i należy go natychmiast wymienić | 1 zestaw |  | 23% |  |  |  |
| 3. | Przyrząd do montażu pierścieni tłokowych | Szczypce służące do zdejmowania i zakładania pierścieni tłokowych bez ryzyka uszkodzenia elementów. Zakres średnic od 50 do 110mm. Uchwyt pokryty gumą. | 1 szt. |  | 23% |  |  |  |
| 4. | Przyrząd do montażu osprzętu głowicy (zawory, sprężyny, itp.) | Przyrząd do montaży sprężyn zaworowych w głowicy. W komplecie 3 różne końcówki do silników 8V,16V I 24V,30V. Przyrząd powinien posiadać regulacje wysokości, oraz szerokości. | 1 zestaw |  | 23% |  |  |  |
| 5. | Przyrząd kłowy | Maksymalna średnica badanego przedmiotu 250mm. Maksymalny rozstaw kłów 500mm. Wspornik do zamocowania czujnika zegarowego. | 1 szt. |  | 23% |  |  |  |
| 6. | Tester sondy lambda | - tester i symulator sondy testowanie dwustanowych czujników tlenu w zakresie od 0,1V do 1V , gwarancja min.12 miesięcy wskaźnik diodowy | 1 szt. |  | 23% |  |  |  |
| 7. | Tester silników krokowych | Tester silników krokowych do testowania pracy silników krokowych w pojazdach samochodowych. Zakres napięcia zasilania 9 do 16V. Wtyczki do silników z pojazdów Ford/Opel. Przewody o długości co najmniej 2 metry. | 1 szt. |  | 23% |  |  |  |
| 8. | Endoskop | Endoskop techniczny średnica sondy 9mmz wodoszczelnym przewodem ze slotem na karty micro SD, półelastyczny przewód ,możliwość przedłużenia przewodu, końcówka z haczykiem, lusterkiem i magnesem. Cechy Endoskopu regulacja ostrości, opcjonalne przedłużenie, , wyjście TV, oświetlenie LED, wodoszczelny Długość przewodu 100 cm Pole widzenia 54 ° Promień gięcia (max.) 45 mm Rozdzielczość kamery 640 x 480 px Rozdzielczość wyświetlacza 320 x 240 px Temperatura otoczenia 0 do 45° C | 1 zest. |  | 23% |  |  |  |
| 9. | Tester płynu hamulcowego | Urządzenie z diodową sygnalizacja stanu płynu hamulcowego. | 1 szt. |  | 23% |  |  |  |
| 10. | Refraktometr | skala temp. zamarzania płynu chłodniczego wyskalowana w ˚C w zakresie od 0 do -50˚C z dokładnością 5˚C, dwie skale dla płynów opartych na propylenie oraz dla płynów opartych na etylenie, gwarancja min.12 miesięcy skala temperatury zamarzania płynu do spryskiwaczy od 0 do -40˚C z dokładnością 10˚C, skala gęstości elektrolitu wyskalowana w kilogramach na litr (kg/l) w zakresie od 1.1 do 1.4 kg/l z dokładnością 0.01 kg na litr, linia światła/cienia wskazująca odczyt | 1 szt. |  | 23% |  |  |  |
| 11. | Tester akumulatora | Umożliwia przetestowanie sprawności ładowania i wartości spadków napięcia oraz wyposażony w drukarkę. Testy akumulatora: • Napięcie bieżące; • Procentowe zestawienie stanu akumulatora oraz stopnia jego naładowania. • Zalecenia odnośnie akumulatora (naładować, wymienić, pilnie wymienić). Wszystkie testy można wykonać na akumulatorach: elektrolitowych, żelowych, AGM (bezobsługowy), VRLA (częściowo bezobsługowy), SLI (standardowy). Drukarka: Wszystkie testy wykonane za pomocą testera można przejrzeć na dużym i czytelnym wyświetlaczu wyposażonym w regulacje podświetlenia, a także natychmiast wydrukować, korzystając z wbudowanej drukarki. Wydruk zawiera wszystkie dane sprawdzone podczas testu, dając pełną informację o stanie akumulatora. • Napięcie: 6/12 V. • Normy pomiarów: DIN, EN, IEC, SAE i CA (MCA) • Zakres pomiarów: DIN 25-1300 CCA EN 40-2100 CCA IEC 30-1500 CCA SAE 40-2000 CCA CA(MCA) 240-1440 CA(MCA) | 1 zest. |  | 23% |  |  |  |
| 12. | Prostownik | Dane techniczne * napięcie zasilające - 230 V, 50 Hz * maksymalny prąd ładowania - 75 A * napięcie ładowania - 12 V, 24 V * prąd rozruchu- 300 A / 12 V , 400 A / 24 V | 1 szt. |  | 23% |  |  |  |
| 13. | Lampa LED | Lampa LED przenośna, warsztatowa - minimum 220 lumenów - Bateria: minimum 2000mAh Li-ion - Gumowa powłoka chroniąca przed uszkodzeniem Mocowanie magnetyczne, obrotowy hak Ładowarka, przewód zasilający 1,5 metra. | 1 szt. |  | 23% |  |  |  |
| 14. | Akumulator rozruchowy ok 60Ah 12V | Akumulator rozruchowy 60Ah 12V prąd rozruchowy minimum 540 A Obsługowy, europejski układ zacisków. Gwarancja co najmniej 2 lata. | 1 szt. |  | 23% |  |  |  |

Zadanie 3- Dostawa pomocy dydaktycznych do Pracowni PKM Zespołu Szkół im. Ks.St.Staszica w Tarnobrzegu

| Lp. | Nazwa | Opis głównych parametrów technicznych | Ilość | Cena jednostkowa netto | VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto / Wartość brutto | Podać parametry, model, typ oferowanego sprzętu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Mikroskop warsztatowy | Okular: WF15x ze wskaźnikiem Obiektyw: 2x WD 67mm Zakres ruchu stolika: 50x50mm Podziałka mikrometryczna: 0,002mm Płytka: 6” System ogniskowania: Manualny Źródło światła: żarówka 24V 2W, odbite oraz przechodzące, regulacja natężenia światła Waga: 14kg | 1 szt. |  | 23% |  |  |  |
| 2. | Suwmiarka modułowa | Zakres 1-26 mm Działka / rozdzielczość 0,02 mm | 2 szt. |  | 23% |  |  |  |
| 3. | Sprawdzian grzebieniowy do gwintów | Hartowane Z odchylanymi płytkami Do gwintów wewnętrznych i zewnętrznych System gwintu M/UNC Kąt zarysu gwintu 60o Ilość ostrzy 55 szt. Dla ilości zwojów na cal 4-42 Dla skoków 0,25-6 mm | 2 szt. |  | 23% |  |  |  |
| 4. | Uchwyt do płytek wzorcowych | Do płytek o zakresie 200-400 mm | 1 szt. |  | 23% |  |  |  |
| 5. | Regał magazynowy | Regał magazynowy, metalowy, skręcany za pomocą śrub. Wymiary w mm (W x S x G) 1980 x 950 x 435. 5 półek - wykonane z blachy stalowej Nośność półki 100 kg; ostatnia półka kryjąca, Nośność regału 750 kg. Słupy nośne wykonane ze wzmocnionego kątownika 30*30. Regały malowane proszkowo w kolorze RAL 7035 (popielaty) | 1 szt. |  | 23% |  |  |  |
| 6. | Szafa warsztatowa | Kompletna szafa warsztatowa Wykonana z mocnej blachy stalowej. Spawana konstrukcja, Wyposażona w zamek obrotowy z 2 kluczami i regulowane stopki. Wymiary: W 1900 x S 1020 x G 500 mm. Zawiera: 3 półki stałe, 6 wysuwanych szuflad, panel narzędziowy i zestaw haczyków 25 szt. | 2 szt. |  | 23% |  |  |  |
| 7. | Tablica szkolna | Tablica szkolna tradycyjna (do pisania kredą) Wykonanie: Obramowanie wykonane z kształtownika aluminiowego z plastikowymi narożami. Płyta robocza tablicy wykonana z blachy malowanej farbą na kolor zielony. Wymiary: 1700 x 1000 mm | 1 szt. |  | 23% |  |  |  |

Zadanie 4-  Dostawa pomocy dydaktycznych  do Pracowni elektronicznej Zespołu Szkół im. Ks.St.Staszica w Tarnobrzegu

| Lp. | Nazwa | Opis głównych parametrów technicznych | Ilość | Cena jednostkowa netto | VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto / Wartość brutto | Podać parametry, model, typ oferowanego sprzętu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Multimetr | Automatyczna lub ręczna zmiana zakresów. Funkcja HOLD umożliwiająca odczyt pomiarów przy niedostatecznym oświetleniu lub w trudno dostępnych miejscach. Funkcja REL umożliwiająca dokonywanie pomiarów względnych. Funkcja MAX/MIN. Funkcja zatrzymania wartości szczytowej. Sygnalizacja dźwiękowa ciągłości obwodu (Beeper). Samoczynne wyłączanie nieużywanego przyrządu. Wyświetlacz 4¾ cyfry (maks. 40000). Wodoodporna obudowa dwukomponentowa. Pomiar częstotliwości elektronicznej: do 100MHz Pomiar częstotliwości elektrycznej: 40Hz...10kHz Pomiar cyklu roboczego (wypełnienia): 0,10...99,9% Pomiar temperatury: -50,0°C...+1200,0°C Pomiar napięcia stałego: do 1000V Pomiar napięcia przemiennego (True RMS): do 1000V Pomiar prądu stałego i przemiennego (True RMS): do 10A (max. 20A) Pomiar rezystancji: do 40MΩ Pomiar pojemności: do 40mF | 10 szt. |  | 23% |  |  |  |
| 2. | Oscyloskop cyfrowy | Szerokość pasma 100 MHz 2 kanały Częstotliwość próbkowania 2 GSa/s Głębokość pamięci: 2 Mpts Częstotliwość odświeżania 80000 kształtów sygnałów na sekundę Interfejs RS232 i USB Dzielenie pamięci i wyszukiwania dla sygnałów pomiarowych | 1 szt. |  | 23% |  |  |  |
| 3. | Zestaw komputerowy z monitorem do pracowni diagnostyki samochodowej | Komputer stacjonarny PC z monitorem FullHD minimum. 21,5 cala, z dodatkową niezintegrowaną kartą graficzną oraz systemem współpracę z wcześniej zakupionymi przez Zamawiającego programami (Pakiet MsOffice) bez jakichkolwiek emulatorów, implementacji lub programów towarzyszących, oraz umożliwiający pracę domenie opartą na pełnej funkcjonalności Active Directory Procesor klasy min. i5: czterordzeniowy. max TDP 85W. Wydajność w PassMark - CPU Mark (www.passmark.com) nie gorsza, niż: 6600. Wynik testu powinien zostać poświadczony wydrukiem z testu przeprowadzonego przez producenta komputera. Minimum 8GB RAM Płyta główna: 2 gniazda pamięci obsługujące do 16GB pamięci RAM Minimum 8GB RAM Minimum 1x PCI-Express 2.0 x16 Minimum 1x PCI-Express 2.0 x1 Minimum 2x SATA3 i 2x SATA2 Dysk o pojemności min. 500GB. Czytnik kart CR Karta graficzna niezintegrowana: wielkość pamięci min. 2 GB - typu GDDR5, taktowanie pamięci min. 5400 MHz, Taktowanie rdzenia min 1020 Mhz w trybie boost 1085 Mhz, złącza: minimum HDMI, DVI & VGA (PCI-E) , obsługiwane standardy: OpenGL 4.4,DirectX 12 API osiągająca w teście videocard benchmark minimum: 3650 pkt, wynik dostępny na stronie http://www.videocardbenchmark.net/high_end_gpus.html Karta sieciowa zintegrowana 10/100/1000 Karta muzyczna zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition (HD) Audio Nagrywarka DVD+/-RW Minimalne ilości portów I/O:  2x USB 3.0  4x USB 2.0  1x DVI-D  1x VGA (DB-15)  1x HDMI  1x wyjście audio  1x mikrofon  1x PS/2 BIOS w standardzie UEFI. Obudowa wyposażona w:  1x zewnętrzna wnęka 5,25"  1x zewnętrzna wnęka 3,5"  1x wewnętrzna zatoka 3,5"  możliwość montażu kart rozszerzeń o pełnej wysokości Zasilacz SFX o mocy minimalnej 300 W i sprawności wynoszącej minimum 85%, przy 50% obciążeniu. | 1 zest. |  | 0% |  |  |  |
| 4. | System mikroprocesorowy z wyposażeniem | System szkoleniowo dydaktyczny na mikrokontrolerze AVR ATmega, Programator SPI zgodny z STK 500 po USB. Wyświetlacz LCD 2 x 16, wyświetlacz 7 segmentowy, przyciski, diody LED, port szeregowy. | 2 zest. |  | 23% |  |  |  |
| 5. | Sterownik PLC z zasilaczem i oprogramowaniem | 1. Sterownik PLC z oprogramowaniem: IDEC SmartAxis FT1A-H40RSA – 24 wejścia: 18 wejść binarnych, 6 wejść analogowych (binarnych); 16 wyjść: 12 wyjść przekaźnikowych, 4 wyjścia tranzystorowe; wyświetlacz LCD, zasilanie 24 V DC, komunikacja: Ethernet/USB, przewód komunikacyjny – 1 szt. 2. Oprogramowanie Automation Organizer - licencja edukacyjna z nieograniczoną liczbą instalacji, oprogramowanie zawiera symulator pracy sterownika PLC, dostępne języki programowania: LD, FBD – 1 szt. 3. Płyta montażowa egzaminacyjna pionowa z profili aluminiowych i płyty kompozytowej o wymiarach całkowitych ok. 870 mm x 510 mm x 300 mm, wyposażona w uchwyt (1 szt.), szyny DIN (2 szt.) oraz koryto grzebieniowe: 3 x 800 mm + 2 x 390 mm, sygnalizacja zasilania, bezpiecznik, wyłącznik bezpieczeństwa (MD-403E-2015) – 1 szt., 4. Listwa łączeniowa WAGO – 1 kpl. 5. Uniwersalny koncentrator (zadajnik) sygnałów do sterownika PLC 4 wejścia/4 wyjścia (ME-132A+T), zestaw złączek zapasowych – 1 kpl. 6. Zasilacz 24 V DC/2A z przewodem – 1 szt. 7. Przekaźnik elektryczny: sterowanie 24 V DC, 4 pary styków, montaż na szynę TH35 – 2 szt. 8. Przekaźnik elektryczny czasowy: tryb TON, montaż na szynę TH35 – 2 szt. 9. Przekaźnik elektryczny czasowy: tryb TOF, montaż na szynę TH35 – 2 szt. 10. Przycisk sterowniczy monostabilny: styk NO, montaż na szynę TH35 – 2 szt. 11. Przycisk sterowniczy monostabilny: styk NC, montaż na szynę TH35 – 2 szt. 12. Przycisk sterowniczy bistabilny: styk NO, montaż na szynę TH35 – 2 szt. 13. Przycisk sterowniczy bistabilny: styk NC, montaż na szynę TH35 – 2 szt. 14. Lampka sygnalizacyjna LED: zielona, 24V DC, montaż na szynę TH35 – 2 szt. 15. Lampka sygnalizacyjna LED: czerwona, 24V DC, montaż na szynę TH35 – 2 szt. 16. Lampka sygnalizacyjna LED: żółta, 24V DC, montaż na szynę TH35 – 2 szt. 17. Zestaw wyposażenia monterskiego do stanowiska – 1 kpl.: • zaciskarka do tulejek, • komplet przewodów i tulejek zaciskowych, 18. Materiały dydaktyczne i dokumentacja techniczna – 1 szt. | 2 zest. |  | 23% |  |  |  |
| 6. | Czujnik zbliżeniowy | Wyjście NO/NC; napięcie zasilania 10-30 V DC | 4 szt. |  | 23% |  |  |  |
| 7. | Czujnik optyczny | Zasięg działania 0,1 – 4 m; napięcie zasilania 10-30 V DC | 4 szt. |  | 23% |  |  |  |
| 8. | Czujnik ultradźwiękowy | Wyjście NO/NC; napięcie zasilania 10-30 V DC | 4 szt. |  | 23% |  |  |  |
| 9. | Czujnik siły | Siła maksymalna 5000 g; napięcie zasilania 10-30 V DC | 4 szt. |  | 23% |  |  |  |

Zadanie 5-  Dostawa pomocy dydaktycznych  do Pracowni maszyn elektrycznych Zespołu Szkół im. Ks. St. Staszica w Tarnobrzegu

| Lp. | Nazwa | Opis głównych parametrów technicznych | Ilość | Cena jednostkowa netto | VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto / Wartość brutto | Podać parametry, model, typ oferowanego sprzętu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zestaw komputerowy z monitorem do pracowni diagnostyki samochodowej | Komputer stacjonarny PC z monitorem FullHD minimum. 21,5 cala, z dodatkową niezintegrowaną kartą graficzną oraz systemem współpracę z wcześniej zakupionymi przez Zamawiającego programami (Pakiet MsOffice) bez jakichkolwiek emulatorów, implementacji lub programów towarzyszących, oraz umożliwiający pracę domenie opartą na pełnej funkcjonalności Active Directory Procesor klasy min. i5: czterordzeniowy. max TDP 85W. Wydajność w PassMark - CPU Mark (www.passmark.com) nie gorsza, niż: 6600. Wynik testu powinien zostać poświadczony wydrukiem z testu przeprowadzonego przez producenta komputera. Minimum 8GB RAM Płyta główna: 2 gniazda pamięci obsługujące do 16GB pamięci RAM Minimum 8GB RAM Minimum 1x PCI-Express 2.0 x16 Minimum 1x PCI-Express 2.0 x1 Minimum 2x SATA3 i 2x SATA2 Dysk o pojemności min. 500GB. Czytnik kart CR Karta graficzna niezintegrowana: wielkość pamięci min. 2 GB - typu GDDR5, taktowanie pamięci min. 5400 MHz, Taktowanie rdzenia min 1020 Mhz w trybie boost 1085 Mhz, złącza: minimum HDMI, DVI & VGA (PCI-E) , obsługiwane standardy: OpenGL 4.4,DirectX 12 API osiągająca w teście videocard benchmark minimum: 3650 pkt, wynik dostępny na stronie http://www.videocardbenchmark.net/high_end_gpus.html Karta sieciowa zintegrowana 10/100/1000 Karta muzyczna zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition (HD) Audio Nagrywarka DVD+/-RW Minimalne ilości portów I/O:  2x USB 3.0  4x USB 2.0  1x DVI-D  1x VGA (DB-15)  1x HDMI  1x wyjście audio  1x mikrofon  1x PS/2 BIOS w standardzie UEFI. Obudowa wyposażona w:  1x zewnętrzna wnęka 5,25"  1x zewnętrzna wnęka 3,5"  1x wewnętrzna zatoka 3,5"  możliwość montażu kart rozszerzeń o pełnej wysokości Zasilacz SFX o mocy minimalnej 300 W i sprawności wynoszącej minimum 85%, przy 50% obciążeniu. | 1 zest. |  | 0% |  |  |  |
| 2. | Silnik krokowy z układem sterowania | Lewe i prawe obroty , zmiana prędkości obrotowej, zadany kąt obrotu Łagodny start i dobieg | 2 szt. |  | 23% |  |  |  |
| 3. | Falownik wraz z silnikiem elektrycznym prądu przemiennego z przekładnią | Moc od 0,2 do08Kw ,możliwa zmiana kierunku, napięcie zasilające falownik 230/400v | 2 szt. |  | 23% |  |  |  |
| 4. | Zestaw przekaźników, przekaźników czasowych programowalnych, styczników, (cewka 24DC) | 24VDC, 8wejść, 4 wyjścia/min 2,5A/250v /,panel operatorski z wyświetlaczem, montowane na szynę th35 | 4 zest. |  | 23% |  |  |  |
| 5. | Serwonapęd z układem sterowania | Krok/kierunek (analogicznie do silników krokowych) Kontrola prędkości Kontrola momentu Dojazdu do zadanej pozycji krańcowej | 2 szt. |  | 23% |  |  |  |
| 6. | Regulator ciągły PID wraz z | Montaż na szynie th35,zasilanie 24vdc lub ad i dc Wyjścia przekaźnikowe minimum 2 tranzystorowe 2 prądy wyjściowe minimum 2A oprogramowaniem umożliwiającym konfigurowanie | 2 szt. |  | 23% |  |  |  |
| 7. | Zadajnik prądowy w zakresie min 0-20 mA | Zakres prądu 0-20 mA ,zasilanie bateryjne wyświetlacz | 2 szt. |  | 23% |  |  |  |
| 8. | Regulator trójstawny | Zasilanie: 90÷250V AC, 11÷26V AC/DC Wejście: termoelementy: J, K, T, S, Pt100, prądowe: 4÷20mA, napięciowe: 0÷50mV, 0÷10V Wyjście: przekaźnikowe: 250V AC/3A, prądowe 4÷20mA Ilość wyjść: 2+2 alarmy | 2 szt. |  | 23% |  |  |  |
| 9. | Regulator dwustawny | - komunikacja bezprzewodowa - sterowanie temperaturą pokojową - tygodniowy program ogrzewania - program dzień/noc - program ręczny Wyposażenie sterownika: - chwilowe podświetlanie wyświetlacza - wbudowany czujnik pokojowy - bezprzewodowy czujnik zewnętrzny (opcja) - baterie - szklany panel przedni 3mm - przycisk | 2 szt. |  | 23% |  |  |  |
| 10. | Stanowisko do testowania serwonapędu z układem przekształtnikowym i silnikiem uniwersalnym | Do zestawu wchodzą: − cyfrowy uniwersalny zestaw sterujący, − przekształtnik moduł zaworowy, − różnicowy wzmacniacz pomiarowy − urządzenie sterujące do serwohamulca − serwohamulec, − zasilacz prądu trójfazowego 400 V/16 A z wyłącznikiem różnicowo-prądowym, − zasilacz prądu stałego 15 V/2 A, − pakiet oprogramowania | 1 zest. |  | 23% |  |  |  |
| 11. | Stanowisko- napęd sterowany częstotliwościowo z silnikiem asynchronicznym prądu trójfazowego | Do zestawu wchodzą: − cyfrowy uniwersalny zestaw sterujący, − przekształtnik z 6 tranzystorami IGTB, − czterokanałowy różnicowy wzmacniacz pomiarowy, − transformator separujący 3-fazowy 300 VA łącznie z zasilaczem sieciowym DC (maks. 220 V / 3 A DC) − zasilacz prądu stałego 15 V/2 A − urządzenie sterujące do serwohamulca − serwohamulec − zasilacz prądu trójfazowego 400 V/16 A z wyłącznikiem różnicowo-prądowym, − oprogramowanie | 1 zest. |  | 23% |  |  |  |
| 12. | stanowisko do badań silnika krokowego | Stanowisko do badania silnika krokowego z hamownią opomiarowaniem interfejsem i oprogramowaniem Pomiar momentu obrotowego i momentu samohamowności | 1 zest. |  | 23% |  |  |  |
| 13. | Stanowisko do badania silnika prądu stałego | Stanowisko do badania silnika pr stałego z hamownią opomiarowaniem interfejsem i oprogramowaniem | 1 zest. |  | 23% |  |  |  |
| 14. | Stół montażowy z rozdzielnicą | Stół montażowy -Blat o podwyższonej odporności na działanie temperatury i zarysowania: konstrukcja nośna z profili aluminiowych; -Wymiary blatu ok.: 800 mm x 2000 mm Rozdzielnica elektryczna MD-158E2 -min. 3 gniazda prądu zmiennego jednofazowego 230 V, 50 Hz -1 gniazdo prądu zmiennego trójfazowego 440 V/50 Hz -zabezpieczenie różnicowo-prądowe -zabezpieczenie nadmiarowo-prądowe -wyłącznik główny -lampki sygnalizacyjne (wskaźniki napięcia) -wyłącznik awaryjny -przewód zasilający z wtykiem PCE 16A (co najmniej 4 mb) -Imadło: szczęki o długości co najmniej 8 cm | 5 szt. |  | 23% |  |  |  |
| 15. | Stanowisko do badania silnika asynchronicznego | Stanowisko do badania silnika asynchronicznego karta stanowiska doświadczalnego ze stojanem z uzwojeniem trójfazowym, kondensatorami rozruchowymi i roboczymi, jak również czujnikami temperatury ze źródłem prądu, 3 wirniki: wirnik klatkowy, wirnik z magnesem trwałym, wirnik z uzwojeniem otwartym, płyta/nośnik z oprogramowaniem kursu opis zestawu ćwiczeń | 1 zest. |  | 23% |  |  |  |