Zasady wymiany danych między GODGiK w Tarnobrzegu a Wykonawcą.

- Postanowienia ogólne:

  - Do prowadzenia powiatowych baz danych obowiązujący jest system EWMAPA ver.12 lub nowszy;

  - Obowiązujący układ współrzędnych płaskich – „2000” strefa 7(21(układ wysokościowy KRON 86.

  - Bazy danych aktualizuje się za pomocą mechanizmu automatycznej aktualizacji jaką zapewnia EWMAPA;

  - Wykonawca przekazuje do GODGiK roboczą bazę danych w postaci plików modyfikujących;

II. Zasady wymiany danych.

Wykonawca zamawia dane, które przekazywane mu są w uzgodnionej  formie i mogą one służyć do wydruku, analizy, modyfikacji itp.

W przypadku prac długoterminowych , dopiero po wykonaniu pomiaru Wykonawca zamawia plik do modyfikacji.

Nie wszystkie elementy baz są obiektami. Baza funkcjonuje jak poniżej:

DZIAŁKI - baza FDB
KONTURY  - warstwy

ADRESY - warstwy

EWIDENCJA (pozostałe elementy egib niezobiektowane)

EGIB (FDB) – obiekty

BDOT500 (FDB) – obiekty oraz elementy niezobiektowane
GESUT (FDB) -  obiekty oraz elementy niezobiektowane
ZUD  - warstwy

Etapy importu pliku *.emu otrzymanego z GODGiK w Tarnobrzegu.

1. Założyć bazę. Katalogi jak poniżej:

- Zaznaczyć tryb zmian bezpośrednich:

- Wybrać bazy dla obiektów i katalogi dla warstw jak poniżej:

w obiektach zaznaczyć  "nie dodawaj elementów istniejących na warstwach" oraz "uaktualnij elementy na warstwach" :

Następnie w warstwach zaznaczyć: "Importuj parametry warstw i podwarstw" oraz "nadpisuj parametry warstw i podwarstw" :

Wykonać import.

Wykonawca wykonuje eksport ustalając zakres treści eksportu (elementy usunięte, nowe zmodyfikowane). Opracowane dane należy przesłać za pośrednictwem geoportalu lub na adres email w przypadku braku konta. Pliki należy nazywać numerem zgłoszenia np. 287_2017_mod.emu

Dopiero po wygenerowaniu pliku modyfikującego do EWMAPY , Wykonawca może wykonać redakcję mapy pod kątem wydruku.

Wykonawca  przekazuje do GODGiK poprzez geoportal lub na e-mail : godgik@um.tarnobrzeg.pl:

- plik modyfikujący

- pliki tekstowe zawierające wyniki pomiaru (nr x y h) .

Zasady aktualizacji baz danych w zakresie uzbrojenia, budynków i pokrycia terenu.

Wykonawca dokonujący zmian w bazach powinien kierować się zasadami:

- w bazie obiektowej obiekty należy tworzyć i edytować zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

- tworzenie relacji topologicznych i redakcji jest szczegółowo zdefiniowane w obowiązujących przepisach.

- wybór justyfikacji musi być uzależniony od zachowania tekstów podczas przeskalowania mapy;

- należy korzystać z odpowiednich „zatrzasków”;

- przy inwentaryzacji obiektów bazy GESUT, dla których istnieje obiekt projektowany, należy go zmodyfikować, a nie tworzyć nowy.

- Dla obiektów GESUT należy uzupełnić wszystkie wymagane przepisami atrybuty

- w przypadku budynków, nie tworzymy kolejnych nowych obiektów dla tego samego budynku, tylko modyfikujemy poprzedni stan wg zasady : budynek projektowany ( budynek w budowie ( budynek wybudowany. Identyfikator nowego budynku na działce uzgadniamy z osobą prowadzącą bazę egib (pok.33 tel. 206, 297)

-obiekty:

- część kondygnacji podziemnej budynku, która nie zawiera się w obrysie części naziemnej

- łącznik

- inny blok budynku

- weranda, ganek

- wiatrołap

- schody

- podpora obiektu trwale związanego z budynkiem

- rampa

- wjazd do podziemia

- podjazd dla osób niepełnosprawnych

- przejazd przez budynek

- podpora obiektu trwale związanego z budynkiem

- inny obiekt trwale związany z budynkiem

są treścią bazy EGiB. Należy zwrócić uwagę na jednoznaczny, niebudzący wątpliwości sposób przedstawienia obiektów na szkicu polowym. Obiekty powinny być topologicznie powiązane z obiektem budynek. (należy dołączyć jako podobiekt).

- aktualizacji podlegają również rzędne wysokości. W czasie opracowania wyników pracy geodezyjnej w roboczej bazie danych wykonawca ma obowiązek usunąć nieistniejące obiekty w tym punkty wysokościowe (RTPW01 oraz RTPW02).Nieaktualne punkty wysokościowe, które podlegają usunięciu z bazy danych BDOT500 należy oznaczyć na mapie wywiadu terenowego.

- punkty o określonej wysokości sztuczne powinny być powiązane topologicznie z obiektami BDOT 500. (np. z przepustem, ulicą , chodnikiem itp.)