ZAMIATARKA PODWOZIOWA – ROK PRODUKCJI 2019 / POJAZD FABRYCZNIE NOWY

| Lp. | Parametry techniczne wymagane | Potwierdzenie spełnienia warunku (tak/nie) |
| --- | --- | --- |
|  | PODWOZIE |  |
|  | Podwozie fabrycznie nowe – rok produkcji 2019 |  |
| 1 | silnik wysokoprężny o mocy powyżej 220 KM spełniający wymogi emisji spalin wg normy EURO 6 |  |
| 2 | Skrzynia biegów manualna – min 6 biegów |  |
| 3 | rozstaw osi max 3600 mm |  |
| 4 | Kabina dzienna, min dwuosobowa |  |
| 5 | Elektrycznie sterowane i podgrzewane lusterka główne |  |
| 6 | Szyby boczne sterowane elektrycznie |  |
| 7 | Komputer pokładowy. |  |
| 8 | Pojazd przystosowany do ruchu prawostronnego /kierownica z lewej strony |  |
| 9 | Regulowana kolumna kierownicy w dwóch płaszczyznach. |  |
| 10 | Przednie zawieszenie paraboliczne |  |
| 11 | Tylne zawieszenie- zawieszenie pneumatyczne lub mechaniczne |  |
| 12 | Wspomaganie układu kierowniczego |  |
| 13 | ABS i ASR |  |
| 14 | Hamulce tarczowe osi przedniej i tylnej |  |
| 15 | Oświetlenie ostrzegawcze na dachu kabiny |  |
| 16 | Immobiliser |  |
| 17 | Akustyczny sygnalizator włączonego biegu wstecznego |  |
| 18 | Tachograf cyfrowy |  |
| 19 | Radio |  |
| 20 | Klimatyzacja |  |
| 21 | Światła do jazdy dziennej |  |
| 22 | Ogranicznik prędkości 90 km/h |  |
| 23 | Układ wydechowy pionowo za kabiną kierowcy |  |
| 24 | Zbiornik AdBlue minimum 8 litrów |  |
| 25 | Kolor kabiny – biały / malowanie fabryczne |  |
| 26 | Dopuszczalna masa całkowita mieszcząca się w przedziale 15 – 16 t |  |
| 27 | Minimalny wymagany okres gwarancji na podwozie 24 miesiące |  |
|  | ZABUDOWA |  |
| 29 | Zabudowa musi pochodzić z produkcji seryjnej , zabudowa nie może być prototypem budowanym na potrzeby wymaganej specyfikacji technicznej |  |
| 30 | Zbiornik na zmiotki o pojemności min. 6,5 m³, wykonany w całości ze stali nierdzewnej, |  |
| 31 | Napęd do zabudowy – przekładnia hydrostatyczna lub silnik pomocniczy min 93 kW |  |
| 32 | Hydrauliczny napęd wirnika turbiny za pomocą pompy hydraulicznej zamontowanej na przekładni hydrostatycznej i silnika hydraulicznego bezpośrednio sprzęgniętego z turbiną. |  |
| 33 | Pneumatyczne oczyszczanie sit |  |
| 34 | Boczne drzwi dostępu po obu stronach zabudowy |  |
| 36 | Prawy i lewy agregat zamiatający ze szczotkami talerzowymi o średnicy minimum 550 mm, umieszczony pomiędzy osiami |  |
| 37 | Napęd szczotek – hydrauliczny |  |
| 38 | Szczotka walcowa – środkowa o długości min. 1200 mm, sterowana prawo, lewo |  |
| 39 | Sterowanie czynnościami szczotki talerzowej prawej i lewej – prędkość, pozycja, docisk – z kabiny kierowcy |  |
| 42 | Szerokość powierzchni zamiatania min 2900 mm max 3600 mm ,przy użyciu dwóch agregatów zamiatających |  |
| 43 | Automatyczne chowanie się szczotek talerzowych pod podwozie w przypadku napotkania przeszkody |  |
| 44 | Szczotki talerzowe w systemie ciągnionym |  |
| 45 | Możliwość równoczesnej pracy dwoma agregatami zamiatającymi |  |
| 46 | Dysze ssące wykonane ze stopów lekkich o wysokiej wytrzymałości i szerokości mieszczącej się w przedziale 500 - 750 mm. |  |
| 47 | System unoszenia dysz ssących w celu zbierania większych odpadów |  |
| 48 | System niskiego ciśnienia wody zabezpieczający przed wydobywaniem się kurzu podczas zamiatania przy pomocy zraszaczy zamontowanych pod przednim zderzakiem i przy szczotkach talerzowych |  |
| 50 | Funkcja polewaczki drogowej -możliwość wykorzystania zbiornika na zmiotki jako dodatkowego zbiornika wody czystej przez zastosowanie filtra montowanego w podłodze zabudowy (Opcja- patrz kryterium oceny ofert jako punktowana opcja techniczna ) |  |
| 52 | Zbiornik lub zbiorniki wody czystej o pojemności min 1500 litrów zintegrowany/ zintegrowane z pojemnikiem na zmiotki. Zbiornik lub zbiorniki wody czystej wykonane ze stali nierdzewnej. |  |
| 54 | Tylna klapa zbiornika otwierana i zamykana hydraulicznie – uchylna |  |
| 55 | Pneumatyczne siłowniki zamykające klapy kanałów ssących na zewnątrz zabudowy |  |
| 56 | Kamery wideo zamontowane z tyłu pojazdu, przy bocznych szczotkach |  |
| 57 | Światła ostrzegawcze typu LED |  |
| 58 | Oświetlenie robocze wszystkich szczotek |  |
| 59 | Kolor zabudowy biały – malowanie fabryczne |  |
| 60 | Zamiatarka spełnia normy PM 10 (certyfikat) |  |
| 61 | Gaśnica produkcji polskiej |  |
| 62 | Trójkąt ostrzegawczy |  |
| 63 | Profesjonalny klucz do odkręcania kół |  |
| 64 | Dywaniki podłogowe gumowe |  |
| 65 | Podnośnik hydrauliczny min 12t |  |
| 66 | Minimalny wymagany okres gwarancji zabudowy 24 miesiące |  |
| 67 | Zabudowa rok produkcji 2019 - fabrycznie nowa |  |
| 68 | Pojazd musi spełniać normy i certyfikaty określone polskim prawem. |  |