Znak sprawy: BZP-I.271.7.2020                                                          Tarnobrzeg, 11 lutego 2020r.

Do wszystkich Wykonawców

ODPOWIEDŹ NA PYTANIA

Dotyczy postępowania przetargowego na wykonanie zadania pn.: „Modernizacja skateparku w Tarnobrzegu, ul. Przy Zalewie (nr działki 169/5, 169/9, 301/2) - II etap”.

Zgodnie z art. 38 ust. 2 (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) Gmina Tarnobrzeg, 
ul. Kościuszki 32, 39-400 Tarnobrzeg przekazuje Wykonawcom treść pytań
z wyjaśnieniami:

1. Biorąc pod uwagę unieważnienie pierwszego postępowania ze względu na brak zakwalifikowania zamówienia jako dostawy, a towarzyszących jej robót budowlanych jako zamówienie dodatkowe, bardzo prosimy o wyjaśnienie jedynej pozycji przedmiaru, która brzmi: „Dostawa i montaż wyposażenia skateparku - Funbox z poręczą, Grindboxem i Ławką 2 + Manual Pad z Grindboxem lub równoważne”.

Odpowiedź:

Załączone przedmiary są materiałem pomocniczym przy sporządzaniu wyceny, 
do przygotowania oferty należy brać pod uwagę całość opracowania projektowego.

Pytanie 2 i 3

2/ Czy Zamawiający będzie wymagał wraz ze złożeniem oferty dołączenia certyfikatów na urządzenia skateparku (wydane przez jednostki posiadające akredytację PCA (Polskiego Centrum Akredytacji) np. certyfikat COBRABiD-BBC, TÜV itp.) ?

Wymaganie certyfikatów daje gwarancje, że firma wykona zadanie w sposób należyty i zgodnie ze sztuką budowalną oraz obowiązującymi normami.

3/ Czy Zamawiający będzie wymagał przy odbiorze skateparku dołączenia certyfikatów na urządzenia skateparku, wydanych przez jednostki posiadające akredytację PCA (Polskiego Centrum Akredytacji) np. certyfikat COBRABiD-BBC, TÜV itp. ?

Wymaganie certyfikatów daje gwarancje, że firma wykona zadanie w sposób należyty i zgodnie ze sztuką budowalną oraz obowiązującymi normami.

Skatepark jest obiektem wytworzonym z powtarzalnych przeszkód sklasyfikowanych w normie PN-EN 14974+A1:2010. Norma ta określa rodzaj technologii, wytyczne budowlane oraz standardy projektowania i wykonywania elementów skateparków. Uprawnienia do certyfikacji i badań w zakresie wyżej wymienionej normy, posiadają akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji Jednostki Certyfikujące i Badawcze. Oznacza to, iż wyroby oznaczone certyfikatem z akredytacją PCA są zgodne z normą oraz potwierdzają, że proces produkcyjny jest stale monitorowany. Certyfikat wydany przez jednostkę posiadającą akredytację PCA potwierdza, że urządzenia typu Bank Ramp, Quarter pipe, poręcz itp. są zgodne z normą PN-EN 14974+A1:2010. Oznacza to, że firma posiadająca akredytowany certyfikat, przed budową obiektu przeszła pozytywne badania 
i audyt w miejscu produkcji (poręcze, barierki i inne wyposażenie skateparku).

Skatepark, podobnie jak plac zabaw, jest obiektem, z którego korzystają dzieci i młodzież.

W przypadku placu zabaw obowiązkowo wymagane są certyfikaty. W przypadku skateparków certyfikaty wystawiane są zarówno na elementy sklejkowe jak i nieregularne elementy betonowe. Potwierdzają one, iż technologia stosowana przez producenta jest zgodna z normą, a wykonane urządzenia nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowników. Dodatkowo pragniemy zaznaczyć, iż certyfikaty wystawiane są również pod indywidualne projekty. Z certyfikatów wynika jasno czy dotyczą one elementów betonowych czy sklejkowych. W Polsce istnieją jednostki certyfikujące z akredytacją Polskiego Centrum Akredytacji, które posiadają/wystawiają właściwe certyfikaty. Wymóg w zakresie posiadania przez potencjalnego Wykonawcę certyfikatów już na etapie postępowania przetargowego gwarantuje Zamawiającemu, iż firma wykona zadanie w sposób należyty oraz zgodnie z obowiązującymi normami.

Dodatkowym powodem, dla którego zwracamy szczególną uwagę na certyfikaty wydane przez akredytowane jednostki certyfikujące jest to, aby potencjalny Wykonawca nie wystawił dokumentu przygotowanego tylko przez siebie, potwierdzającego że dane urządzenie skateparku jest zgodne z normą PN-EN 14974 (czyli bardziej deklaracji zgodności producenta niż właściwego certyfikatu), lub przedstawił certyfikat wydany przez firmę certyfikującą, jednak nie posiadającą akredytacji.

Ze względu na to, że Zamawiający nie wymaga od Wykonawców posiadania odpowiedniego sprzętu do wykonania prac specjalistycznych w zakresie betonowania np. :

-odpowiedniego rodzaju packi do zacierania betonu

-pompa do betonu o wydajności min 15 m3/h wraz z osprzętem do torkretowania (Nie posiadanie pompy może prowadzić do nieumiejętnego rozkładania betonu np. łopatą, a w konsekwencji do nieprawidłowego zagęszczenia i zacierania, które prowadzą do późniejszej konieczności tuszowania nieprawidłowości. Nieuczciwi wykonawcy szlifują, szpachlują nierówną powierzchnię, czego konsekwencją może być późniejsza konieczność wymiany nawierzchni na nową (kucie).

-przy tego typu obiektach konieczne jest posiadanie minimum 4 pracowników z długoletnim doświadczeniem w zacieraniu betonu, które powinno być  udokumentowane w postaci wykazu (minimum 10) realizacji, w których uczestniczyli

-dodatkowo, chcemy zaznaczyć że wszystkie profile , łuki – szalunki powinny być wycięte na maszynach CNC i wykonawca powinien posiadać taką maszynę lub zlecić wykonanie szalunków na maszynach CNC. Nie posiadanie takiego sprzętu może doprowadzić do nieprawidłowego wykonania parku !

Odpowiedź 2 i 3:

Zamawiający będzie wymagał dołączenia certyfikatów na urządzenie skateparku przy odbiorze zadania.

4. Czy zamawiający zmieni ( doda) zapis w SIWZ aby dołączyć do wymaganych dokumentów wyciąg z ewidencji środków trwałych który potwierdzi posiadanie pompy do betonu wraz z osprzętem?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

5. Czy zamawiający zmieni ( doda) zapis w SIWZ aby dołączyć do wymaganych dokumentów uprawnienia operatora pompy?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

6.  Czy zamawiający będzie pozwalał aby wykonawcy mogli szlifować beton?

Odpowiedź:

Zamawiający  nie będzie pozwalał.

7. Czy zamawiający będzie pozwalał aby wykonawcy mogli kuć beton jak ‘’ pójdzie coś nie tak’’ ?

Odpowiedź:

Zamawiający  nie będzie pozwalał

8. Czy zamawiający wyrazi zgodę na szpachlowanie nierówności betonu  ‘’jak  pójdzie coś nie tak’’ ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyrazi zgody.

9. Czy zamawiający zmieni (doda) zapis, że będzie wymagał minimum 3 oświadczeń, że wykonawca wykonał minimum trzy roboty budowlane, w których zakres wchodziło wykonanie elementów metodą torkretowania o powierzchni minimum 300 m2.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

10. Czy zamawiający dopuści malowanie skateparku farbą aby zatuszować niedoskonałości ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuści malowania skateparku.