Tarnobrzeg, dnia 11.02.2020 r.

Znak sprawy: BZP-I.271.6.2020

Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy postępowania przetargowego na zadanie pn.: „Budowa drogi dojazdowej
do terenów inwestycyjnych miasta Tarnobrzega”

Zgodnie z art. 38 ust. 2 w zw. z art.38 ust.4 ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych 
(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) Gmina Tarnobrzeg przekazuje Wykonawcom treść pytań wraz z wyjaśnieniem i modyfikacją:

Pytanie 1:

Czy Zamawiający dopuszcza wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy poprzez potrącenia częściowe z faktur VAT? Jeżeli tak, to w jakim zakresie?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy poprzez potrącenia częściowe z faktur VAT.

Pytanie 2:

,,Na podstawie art. 38 ust. 1 w zw. z art. 36 ust. L pkt. 15 ustawy Prawo zamówień publicznych zwracamy się z prośbą o zmniejszenie ustalonego procentu zabezpieczenia należytego wykonania umowy do 5% wskazując, iż wymóg zabezpieczenia realizacji umowy na tak wysokim poziomie przy tak dużej wartości zamówienia istotnie ogranicza konkurencję mając na uwadze, iż oznacza konieczność poniesienia kosztów z tego tytułu ze środków własnych wykonawcy gdyż jest wnoszone przed podpisaniem umowy. Taki wymóg W rzeczywistości może pozbawić możliwości ubiegana się o zamówienie podmiotom zdolnym do jego wykonania, posiadającym stosowne doświadczenie jednakże nie mogącym sobie pozwolić na wyłożenie z góry tak znaczącej kwoty. W tym miejscu należy wskazać, iż nawet wniesienie zabezpieczenia w gwarancji

oznacza, że wykonawca musi zapewnić odpowiednią kwotę Gwarantowi tytułem zabezpieczenia sumy gwarancyjnej. Należy podkreślić, że zamówienia publiczne 
są adresowane do podmiotów zawodowo

zajmujących się przedmiotem zamówienia zatem prawdopodobieństwo wadliwego wykonania umowy jest niewielkie. Ponadto w ocenie wykonawcy maksymalna wartość zabezpieczenia nie powinna dotyczyć postępowań o tak dużej wartości jak przedmiotowe postępowanie".  Wykonawca podkreśla nadto, iż nie zmodyfikowanie zabezpieczenia na 5% może spowodować zaliczenie do cen ofertowych znacznej sumy rezerw finansowych, a co za tym idzie zwiększenie kosztów inwestycji, co nie leży w interesie publicznym.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza zmniejszenia ustalonego procentu zabezpieczenia należytego wykonania umowy do 5%.

Pytanie 3:

Wykonawca wnioskuje o zmniejszenie wysokości wadium z 400 000 zł na 350 000 zł.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza zmniejszenia wysokości wadium z 400 000 zł na 350 000 zł.

Pytanie 4:

Dla ul. Żeglarskiej w przedmiarze robót  Branża drogowa  – Prace wykończeniowe - poz. 89 „Pionowe znaki drogowe, tarcze oraz słupki z rur stalowych o średnicy 50 mm” nie ma podziału na ilość montowanych słupków drogowych jak i ilość oraz typ znaków drogowych które mają zostać zamontowane w ramach zadania. Proszę o weryfikację.

Odpowiedź:

Ilość montowanych słupków drogowych jak i ilość oraz typ znaków drogowych zgodnie 
z  Projektem Organizacji Ruchu. POR w załączeniu.

Pytanie 5:

Dla ul. Żeglarskiej nie został przedstawiony Projekt Organizacji Ruchu. Proszę o weryfikację.

Odpowiedź:

Projekt Organizacji Ruchu w załączeniu.

Pytanie 6:

Dla ul. Plażowej zgodnie z projektem wykonawczym rys. 6 planowane jest umocnienie rowu na skarpie, natomiast w przedmiarze robót brak wyszczególnienia powyższych prac. Proszę 
o weryfikację.

Odpowiedź:

Umocnienie rowu tylko w miejscach zrzutu wody do rowu. Należy uwzględnić w wycenie.

Pytanie 7:

Dla ul. Plażowej w przedmiarze robót  „Branża drogowa – Roboty przygotowawcze” nie zostało ujęte rozebranie istniejącej nawierzchni bitumicznej. Proszę o weryfikację.

Odpowiedź:

Rozbiórka istniejącej nawierzchni bitumicznej została uwzględniona razem z płytami betonowymi żelbetonowymi (znikoma grubość istniejącej nawierzchni bitumicznej).

Pytanie 8:

Dla ul. Plażowej w przedmiarze robót  „Branża drogowa – Nawierzchnie - droga” poz.18 
i poz.19 dotyczących wykonania warstwy wiążącej oraz warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-bitumicznej występuje różnica w ilości metrów kwadratowych. Czym jest 
to spowodowane. Proszę o weryfikację.

Odpowiedź:

Należy przyjąć tyle samo warstwy ścieralnej co i warstwy wiążącej (14 658m2).

Pytanie 9:

W przedmiarze robót dotyczącej ulicy Plażowej nie została ujęta wycinka drzew, natomiast 
w projekcie budowlanym rys. 2.1 taka wycinka jest planowana. Proszę o weryfikację

Odpowiedź:

Do wyceny należy przyjąć wycinkę drzew.

Pytanie 10:

Proszę o doprecyzowanie koloru betonu asfaltowego przewidzianego do wykonania ścieżki pieszo-rowerowej na ulicy Plażowej i Żeglarskiej? Grubość warstw na ścieżce rowerowej jest różna, czy obowiązuje  grubość podana w projekcie technicznym?

Odpowiedź:

Beton asfaltowy koloru czarnego. Grubość warstw konstrukcyjnych ścieżki rowerowej na obu ulicach zgodnie z projektem ulicy Plażowej.

Pytanie 11:

W opisie technicznym przepompowni rozdział 2 – opisano bardzo rozbudowany system monitoringu. Nie podano natomiast  w jakim systemie ten monitoring ma pracować.

Czy Zamawiający posiada system monitoringu, z którym ma współpracować monitoring przepompowni? Czy monitoring należy zbudować w zakresie opisanym w projekcie, a jeśli tak, jak to należy podać gdzie będzie zlokalizowana dyspozytornia, itp.

Pytania te są istotne gdyż prawidłowa wycena przy podanych danych bowiem koszt monitoringu może się wahać od kilku do kilkudziesięciu tysięcy złotych.

Na stronie 35 opisu podano, że wyposażenie przepompowni jest przykładowe, a szczegóły określi Zamawiający, proszę o sprecyzowanie zakresu monitoringu.

Odpowiedź:

Zaprojektowana przepompownia wód deszczowych będzie pracować w systemie naprzemiennej pracy pomp. Pojedyncza pompa będzie wyposażona w parametry: Q=600m3/h, H=12,3m, P=28,0kW, prędkość w rurociągu tłocznym v=1,60m/s. W przypadku zwiększonego napływu wód deszczowych automatyka załącza dwie pompy jednocześnie.

Moduł telemetryczny umożliwi  następujący sposób komunikacji:

-  poprzez krótkie wiadomości SMS

-  za pomocą technologii GPRS

Moduł telemetryczny będzie posiadał następujące zasoby:

- 8 wejść binarnych

- 8 wejść/wyjść binarnych

- 2 wejścia analogowe

- port nr 1 z interfejsem RS 232 i protokołem Modus RTU

- port nr 2 z interfejsem RS 232/422/485 i protokołem Modus RTU.

Wyposażenie szafy sprzętowej przepompowni umożliwi sterowanie oraz monitorowanie obiektu poprzez transmisję GPRS.

Szafa sterownicza od strony elektrycznej zapewnia zabezpieczenie wszelkich elementów odbiorczych zasilanych z rozdzielni. Rozdzielnia od strony aparatury kontrolno-pomiarowej  dokonuje pomiaru wielkości elektrycznych niezbędnych do prawidłowej pracy i monitorowania obiektu. Sygnałem sterującym dla przepompowni jest sonda hydrostatyczna. W przypadku awarii sterownika lub sondy sterowanie przejmują pływaki sterowania awaryjnego. Pływak alarmowy załącza dwie pompy jednocześnie. Pływak sucho biegu wyłącza obydwie pompy.

Zamawiający posiada system monitoringu z którym będzie współpracować monitoring przepompowni.

Dyspozytornia jest zlokalizowana w obiektach technicznych Wodociągów Tarnobrzeskich. Zakres monitoringu j.w.

Pytanie 12:

Jakiego rodzaju geosiatkę należy zastosować do wykonania materaca kamiennego? SST ul. Żeglarskiego przewiduje geosiatkę o wytrzymałości na rozciąganie wzdłuż i wszerz ≥ 50/50 kN. Brak natomiast tego określenia w przedmiarze, natomiast na ul. Plażowej w przedmiarze przewidziano ułożenie geosiatki o w wytrzymałości ≥ 80 kN.

Odpowiedź:

Przyjąć geosiatkę o wytrzymałości na rozciąganie wzdłuż i wszerz ≥ 50/50 kN.

Pytanie 13:

Podobnie proszę o wyjaśnienie jakiego rodzaju geotkaninę należy zastosować do wykonania materaca? W przedmiarze na ul. Żeglarską nie ujęto geotkaniny, czy należy ją doliczyć do powierzchni w-wy podbudowy?

Odpowiedź:

Geosiatkę na ulicy Plażowej i Żeglarskiej przyjąć zgodnie z projektem ulicy Plażowej.

Pytanie 14:

Proszę również o wyjaśnienie jakiego rodzaju kruszywo łamane należy zastosować 
do wypełnienia materaca? W przedmiarze na ul. Plażową wpisano frakcję 0-31,5 mm, natomiast w opisie technicznym jest frakcja 4-63 mm?

Odpowiedź:

Na ulicy Plażowej i ulicy Żeglarskiej należy przyjąć kruszywo 4-63 mm.

Pytanie 15:

Proszę o wyjaśnienie czy warstwa dolna podbudowy ma być wykonana z frakcji 31,5-63 mm 
( wg opisu) czy wg przedmiaru 0-31,5 mm?

Odpowiedź:

Dolna warstwa podbudowy ma być wykonana wg opisu i rysunku – 31,5 – 63 mm.

Pytanie 16:

Czy zostało określone miejsce i odległość odwozu płyt drogowych z rozbiórki. 
W opisie do przedmiaru określono odległość na 1 km lub 2,5 km. Dotycz to również nadmiaru mas ziemnych oraz destruktu?

Odpowiedź:

Materiał z rozbiórek zostanie przewieziony na miejsce wskazane przez Inspektora nadzoru (Przedstawiciela Zamawiającego) - zgodnie z projektem umowy - § 11 ust. 5, stanowiącym załącznik do SIWZ. Miejsce złożenia materiałów z rozbiórki znajduje się w odległości 
do 5 km.

Pytanie 17:

Czy Zamawiający przewiduje wyłączenie z ruchu na czas budowy ulic Żeglarskiej i Plażowej. Zakres robót i termin wykonania robót wymagają bowiem takiej organizacji budowy, aby przedmiotowe odcinki ulic były wyłączone z ruchu kołowego i pieszego.

Odpowiedź:

Zamawiający przewiduje wyłączenie z ruchu ulicy Plażowej i ulicy Żeglarskiej.

Pytanie 18:

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę spadków poprzecznych na drodze rowerowej i chodniku w kierunku jezdni w celu wyeliminowania odwodnienia liniowego na chodniku i drogach rowerowych.

Odpowiedź:

Zgodnie z projektem.

Pytanie 19:

Poz. 92 Przedmiaru robót – budowa ul. Żeglarskiej  - ustawienie ławek z bali  - szt. 15. Proszę o podanie rozmiaru ławek oraz materiału  z jakiego mają być wykonane.

Odpowiedź:

Ławki mają być wykonane z pni drewnianych;  na wzór ławek istniejących wzdłuż ulicy Żeglarskiej.

Pytanie 20:

Zgodnie z par.9 pkt. 6 projektu umowy: „Wykonawca zobowiązuje się do uniemożliwienia wstępu na teren budowy osobom nieupoważnionym”. Czy należy przez to rozumieć, że Zamawiający wyraża zgodę na całkowite zamknięcie dla ruchu samochodowego i pieszego terenu inwestycji?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na całkowite zamknięcie dla ruchu samochodowego i pieszego terenu inwestycji.

Pytanie 21:

Czy należy wykonać niwelację  nieczynnego rowu melioracyjnego i związku z tym demontaż ogrodzenia ośrodka Marina i ponowny montaż po zakończeniu prac?

Odpowiedź:

Tak, należy wykonać niwelację  nieczynnego rowu melioracyjnego oraz demontaż ogrodzenia ośrodka Marina i ponowny jego montaż po zakończeniu prac.

Pytanie 22:

Czy zbiornik odparowujący zgodnie z opisem należy obsadzić  sadzonkami trzciny pospolitej?

Odpowiedź:

Tak, zbiornik odparowujący zgodnie z opisem należy obsadzić  sadzonkami trzciny pospolitej.

Pytanie 23:

Prosimy o określenie materiału na zbiornik separatora i osadnika – projekt zakłada zbiorniki 
z polimerobetonu z możliwością zastosowania betonowych za zgodą Inwestora.

Odpowiedź:

Zbiornik separatora i osadnika należy wykonać z polimerobetonu.

Pytanie 24:

Prosimy o określenie materiału na rury kanalizacyjne  rodzaju i klasie sztywności obwodowej 
( SN): opis do projektu i SSTWiORB mówi o rurach PP, profil kanalizacji o rurach PEHD,
 a kosztorys o rurach PCV, nigdzie nie jest określona wymagana sztywność obwodowa rur.

Odpowiedź:

Należy zastosować rury PP o sztywności obwodowej SN8.

Pytanie 25:

Projekt zakłada zastosowanie wpustów ulicznych polietylenowych  bez osadnika z kratą żeliwna  czy Zamawiający potwierdza realizację takiego  rozwiązania wpustów deszczowych?

Odpowiedź:

Projektant potwierdza zastosowanie wpustów deszczowych z korpusem polietylenowym 
z osadnikiem.

Pytanie 26:

Przedmiar zakłada wykopy na kanalizacji deszczowej w ilości  ok. 1500 m3,  z analizy projektu ilość ta wynosi ok. 4000 m3, taka sama rozbieżność dotyczy zasypania wykopów – jaką ilość należy przyjąć do wyliczeń kosztorysowych.

Odpowiedź:

Zakres robót ziemnych został określony w przedmiarze i opisie przedsięwzięcia. Oferent powinien uwzględnić, że opisem przedsięwzięcia jest projekt budowlany, projekt wykonawczy, przedmiar, SSTWiORB i opis przedsięwzięcia.

Pytanie 27:

Geologia wykazuje że wykopy będą prowadzone w glinach i pyłach plastycznych grunt ten nie nadaje się do zagęszczenia czy należy przewidzieć wymianę gruntu na piasek na zasypki 
po robotach kanalizacyjnych?

Odpowiedź:

Posypkę  pod rury kanalizacyjne należy wykonać z piasku drobnoziarnistego o grubości warstwy nie mniej niż 10 cm. Stanowi o tym (m.in.)  opis techniczny projektu wykonawczego (pkt 4.3, ppkt 4.3.1. str. 20).

Pytanie 28:

Przedmiar zakłada: Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką balami drewnianymi 
w gruntach suchych kat. I-IV. Dodatek za każdy dalszy 1m szerokości wykopu o głębokości 3,0 m w ilości 80 m2 , opis przedsięwzięcia inwestycji mówi o konieczności zastosowania szalunków na odcinku od km 0+450 do km 1+140 co da powietrznię szalowani wykopów 
ok. 2760 m2 – jaka ilość szalowania wykopów należy przyjąć do wyceny?

Odpowiedź:

Co do zasady szalowanie ścian bocznych wykopów liniowych należy stosować od głębokości wykopów przekraczających 1,8m., co przedstawiono w projekcie wykonawczym  (pkt 4.3, ppkt 4.3.1. str. 20). W warunkach rzeczywistych budowy zasada ta musi być skorygowana 
w zależności od struktury gruntu i warunków wodnych, a podstawową przesłanką ewentualnych korekt muszą być względy BHP.

Pytanie 29:

Zbiornik odparowujący zgodnie z i SSTWiORB ma konstrukcję:

rozłożenie na powierzchni dna i skarp bocznych 15 cm ziemi urodzajnej

- umocnienie dna i skarp bocznych płytami betonowymi ażurowymi, około 7000m2

- budowa studni rozprężnej i wylotu kanału tłocznego

- sadzenie trzciny pospolitej, około 20 000 sadzonek,

Natomiast opis i przedmiar mówi o konstrukcji:

ziemia urodzajna, kompostowa - 1300m3) po wyprofilowaniu wyłożyć geotkaniną – 7000m2 
i geokratą o komórkach 0,2 x 0,2 x 0,2m. Komórki wypełnić ziemią urodzajną (kompostową), obsiać nasionami traw (260 kg) i obsadzić sadzonkami trzciny pospolitej (3000 szt.). W okresie wzrostu i ukorzeniania utrzymywać niezbędną wilgotność podłoża.

Którą konstrukcje zbiornika przyjąć do realizacji?

Odpowiedź:

Konstrukcję zbiornika odparowującego przedstawiono w projekcie wykonawczym: rys. 19 – Zbiornik odparowujący, wylot i przepust nadmiarowy, rys. 20a – Zbiornik odparowujący, przekroje wylotu oraz w projekcie budowlanym na rys. 11 i 12 przedstawiających lokalizację 
i parametry gabarytowe zbiornika.

Pytanie 30:

Na ulicy Plażowej w opisie do przedmiaru przyjęto kostkę betonową gr. 6 cm bez fazową kolorową, na ul. Żeglarskiej w opisie do przedmiaru przyjęto kostkę gr. 6 cm szarą.  Czy tak pozostawić ?

Odpowiedź:

Na chodniku dla ulic Plażowej i Żeglarskiej należy przyjąć kostkę bezfazową, gr. 6 cm, kolorową.

Pytanie 31:

Na ul. Plażowej zaprojektowano krawężniki 100x30x15 natomiast na ul. Żeglarskiej krawężniki najazdowe 100x22x15. Czy tak pozostanie?

Odpowiedź:

Dla ulic Plażowej i ulicy Żeglarskiej należy przyjąć krawężniki o wym. 100x30x15 cm.

Pytanie 32:

Dotyczy: geomaterac wzmacniający ul. Plażowa (dotyczy pozycji przedmiarowych Podbudowa drogi poz. 12-14).

Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności oraz jednoznaczne wskazanie technologii wykonania geomateraca z kruszywa i geosyntetyków.

1.	Dokumentacja techniczna ul. Plażowej – część opisowa (Opis) zakłada: 40cm – geomaterac 
z mieszanki niezwiązanej 4/63mm, układanej na geosiatce o wytrzym. 50/50kN/m owiniętej geotkaniną o gramaturze min. 250g i wytrzym. 20/20kN/m.

2.	Dokumentacja techniczna ul. Plażowej – część rysunkowa (Szczegóły konstrukcyjne) – zakładają – geoamaterac (warstwa kruszywa łamanego 4/63mm, układana na geosiatce trójosiowej owinięty geotkaniną.

3.	STWiORB D- 02.03.01c. WZMOCNIENIE  PODŁOŻA GEOMATERACEM podaje parametry geosyntetyków:

- geotkanina PES -  Wytrzymałość krótkoterminowa (niszcząca) Fk ≥ 300/300 kN/m,   -Wytrzymałość długoterminowa  Fd ≥ 100/100 kN/m,  - Maksymalne wydłużenie przy zerwaniu <15%   - Klasa odporności na przebicie - 3,5kN CBR.

- geosiatka  - Wytrzymałość na rozciąganie wzdłuż i wszerz  ≥ 50/50kN   - Maksymalne wydłużenie przy rozciąganiu < 11% (+/-1%).  - Wielkość oczek siatki: max 40/40m lub siatki heksagonalne o oczkach trójkątnych – możliwość stosowania geosiatek o węzłach sztywnych 
o oczkach boku kwadratu lub siatki heksagonalne?

4.	Pomocniczy przedmiar robót – drogówka wskazuje parametry:

- Ułożenie geosiatki o wytrzymałości powyżej 80 kN/m na spodzie geomateraca z kamieni.

- Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0-31,5 mm, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm - geomaterac 40 cm.

W związku z powyższymi rozbieżnościami pomiędzy dokumentacją techniczną 
a wymaganiami STWiORB, prosimy o potwierdzenie, wykonania geomateraca w konstrukcji: 40cm kruszywo łamane na geosiatce o węzłach sztywnych w owinięciu z geotkaniny 
z podaniem szczegółowych informacji:

- kruszywo łamane – prosimy o jednoznaczne wskazanie  frakcji kruszywa?

- geosiatka o węzłach sztywnych lub heksagonalna (prosimy o jednoznaczne wskazanie czy ma być zastosowana geosiatka/georuszt o węzłach sztywnych PP (dostępne wytrzymałości 20/20kN/m, 30/30kN/m; 40/40kN/m?)

- geotkanina – prosimy o podanie jednoznacznych parametrów geotkaniny do owinięcia geomateraca (czy ma być polipropylenowa o niższych wytrzymałościach tylko do owinięcia 
i separacji warstw czy długoterminowe geotkaniny poliestrowe wg. STWiORB)?

Zaznaczamy, że w koncepcji gemateraca zostały połączone dwie technologie wykonawcze:

- materac z kruszywa – sztywna platforma  z zastosowaniem georusztów (geosiatek

o węzłach sztywnych)

- materac z zastosowaniem długoterminowych geotkanin poliestrowych o wysokich wytrzymałościach tzw. „koncepcja naciągniętej membrany”.

Odpowiedź:

Frakcja kruszywa 4-63mm, geosiatka zgodnie z przedmiarem, geotkanina długoterminowa 
wg. STWiORB

Pytanie 33:

Dotyczy: geomaterac wzmacniający ul. Żeglarskiej.

Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności oraz jednoznaczne wskazanie technologii wykonania geomateraca z kruszywa i geosyntetyków.

1.	Dokumentacja techniczna ul. Żeglarskiej – część rysunkowa – rys. 7 (Konstrukcja pasów jezdnych) – zakładają – geoamaterac (warstwa kruszywa łamanego 4/63mm, układana na geosiatce trójosiowej owinięty geotkaniną

2.	SST DO – 08. Szczegółowa Specyfikacja techniczna   – Wykonywanie warstwy wzmacniającej. Materac z geotkaniny, podaje parametry geosyntetyków:

- geotkanina PES -  Wytrzymałość krótkoterminowa (niszcząca) Fk ≥ 300/300 kN/m,   -Wytrzymałość długoterminowa  Fd ≥ 100/100 kN/m,  - Maksymalne wydłużenie przy zerwaniu <15%   - Klasa odporności na przebicie - 3,5kN CBR

- geosiatka  - Wytrzymałość na rozciąganie wzdłuż i wszerz  ≥ 50/50kN   - Maksymalne wydłużenie przy rozciąganiu < 11% (+/-1%).  - Wielkość oczek siatki: max 40/40m lub siatki heksagonalne o oczkach trójkątnych – możliwość stosowania geosiatek o węzłach sztywnych o oczkach boku kwadratu lub siatki heksagonalne?

3.	Pomocniczy przedmiar robót – drogówka wskazuje parametry:

- Geomaterac z kruszywa łamanego 4,0-63,0 na siatce trójosiowej, grubość warstwy 
po zagęszczeniu 40 cm.

W związku z powyższymi rozbieżnościami pomiędzy dokumentacją techniczną 
a wymaganiami STWiORB, prosimy o potwierdzenie, wykonania geomateraca w konstrukcji: 40cm kruszywo łamane na geosiatce o węzłach sztywnych w owinięciu z geotkaniny 
(w pomocniczym przedmiarze brak pozycji dotyczącej geotkaniny) z podaniem szczegółowych informacji:

- kruszywo łamane – prosimy o jednoznaczne wskazanie  frakcji kruszywa?

- geosiatka o węzłach sztywnych (prosimy o jednoznaczne wskazanie czy ma być zastosowana geosiatka/georuszt o węzłach sztywnych PP (dostępne wytrzymałości 20/20kN/m, 30/30kN/m; 40/40kN/m?)

- geotkanina – prosimy o podanie jednoznacznych parametrów geotkaniny do owinięcia geomateraca (czy ma być polipropylenowa o niższych wytrzymałościach tylko do owinięcia 
i separacji warstw czy długoterminowe geotkaniny poliestrowe wg. STWiORB)

Zaznaczamy, że w koncepcji gemateraca zostały połączone dwie technologie wykonawcze:

- materac z kruszywa – sztywna platforma  z zastosowaniem georusztów (geosiatek o węzłach sztywnych)

- materac z zastosowaniem długoterminowych geotkanin poliestrowych o wysokich wytrzymałościach tzw. „koncepcja naciągniętej membrany”.

Odpowiedź:

Zgodnie z projektem na ulicę Plażową.

Pytanie 34:

Dotyczy: gwarancja na oznakowanie poziome cienkowarstwowe.

W związku z tym, że na wykonane roboty może być udzielona przez Wykonawcę gwarancja 
i rękojmia na okres do 60 miesięcy, prosimy o wyjaśnienie czy okres gwarancji i rękojmi na wykonane oznakowanie poziome cienkowarstwowe (zgodnie z SST) będzie taki sam?

Trwałość oznakowania poziomego cienkowarstwowego  to 12 miesięcy określana 
w załączniku nr 2 „Szczegółowe warunki techniczne dla znaków drogowych poziomych 
i warunki ich umieszczania na drogach publicznych” do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003 r. Wydłużenie gwarancji ponad wskazany okres (12 miesięcy), spowoduje konieczność jego powtórnego wielokrotnego odnawiania/wykonania – co Wykonawca zmuszony jest ująć w ofercie.

W związku z powyższym prosimy o jednoznaczne określenie okresu gwarancji dla wykonania oznakowania poziomego w wskazanej  technologii w STWiORB (technologia cienkowarstwowa).

Odpowiedź:

Tak, okres gwarancji i rękojmi na wykonane oznakowanie poziome cienkowarstwowe należy przyjąć 60 miesięcy.

Pytanie 35:

2.	Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności co do  rodzaju nawierzchni ścieżki rowerowej oraz jej grubości. Na planie sytuacyjnym dla obydwóch ulic przewidziano  nawierzchnię z kostki. Jednocześnie zgodnie z przedmiarem oraz przekrojem  dla ścieżki na ul. Plażowej założono nawierzchnię bitumiczną AC5S. Podobnie na ul. Żeglarskiej na przekroju oraz w przedmiarze widnieje nawierzchnia bitumiczna AC11S.  Dodatkowo prosimy o wyjaśnienie co dokładnie należy rozumieć pod pojęciem nawierzchnia "barwiona".

Odpowiedź:

Nawierzchnię ścieżki rowerowej na obu ulicach należy wykonać zgodnie z projektem na ulicę Plażową.

Pytanie 36:

Prosimy o dokonanie korekty powierzchni warstwy ścieralnej na ul. Plażowej która wg przedmiaru wynosi 13300 m2 podczas gdy jej wartość realna wynosi 2665 m*5,5 m=14657,5 m2.

Odpowiedź:

Warstwa ścieralna 14 658m2.

Pytanie 37:

4.	Prosimy o informację czy zamawiający podtrzymuje decyzję o konieczności wykonania obrzeży przy korytku ściekowym na ul. Plażowej?

Odpowiedź:

Obrzeża przy korytku ściekowym  należy wykonać zgodnie z dokumentacją.

Pytanie 38:

5.	Prosimy o informację czy koniecznością jest stosowanie obrzeża w poprzek ścieżki rowerowej przy ul. Plażowej. W opinii wykonawcy takie rozwiązanie będzie powodować nierówności przy przejeździe.

Odpowiedź:

Obrzeża w poprzek ścieżki rowerowej należy wykonać zgodnie z dokumentacją.

Pytanie 39:

Prosimy o uzupełnienie informacji na temat kategorii ruchu dla ul. Plażowej. Jednocześnie zwracamy się z prośbą o potwierdzenie przez zamawiającego kategorii ruchu 
dla ul. Żeglarskiej, która w dokumentacji została określona jako KR3.

Odpowiedź:

Kategoria ruchu dotycząca  ul. Plażowej - KR2. Konstrukcja nawierzchni ulicy Żeglarskiej odpowiada kategorii ruchu KR2.

Pytanie 40:

Prosimy o informację czy w ramach przedmiotowego zadania zamawiający dopuszcza zmianę wpustów deszczowych z PEHD na wpusty betonowe?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zmianę pod warunkiem, że w warunkach rzeczywistych, 
tj. po wykonaniu wykopów, okaże się, że zostaną zachowane normatywne zbliżenia korpusu  betonowego do  istniejących elementów infrastruktury technicznej.

Pytanie 41:

Prosimy o uzupełnienie informacji na temat rodzaju i koloru kostki brukowej przewidzianej dla nawierzchni chodników oraz parkingu dla przedmiotowego zadania.

Odpowiedź:

Nawierzchnię na leży wykonać z kostki brukowej bezfazowej kolorowej o grubości zgodnie 
z projektem.

Pytanie 42:

9. Prosimy o sprecyzowanie informacji wykorzystywanych do kalkulacji cenowej na temat wymaganego betonu do wykonania ław pod krawężniki dla przedmiotowego zadania -  należy przyjąć beton C8/10 czy też C12/15?

Odpowiedź:

Należy przyjąć beton C12/15.

Pytanie 43:

10. Prosimy o informację czy Zamawiający podtrzymuje decyzję o konieczności wykonania obrzeża rozdzielającego ścieżkę rowerową od chodnika przy ul. Żeglarskiej. Jednocześnie w przypadku potwierdzenia, prosimy o informację czy tak jak zapisano w dokumentacji jego wymiary powinny wynosić 14x17 cm bądź też o podanie jego właściwych parametrów.

Odpowiedź:

Zgodnie z projektem.

Pytanie 44:

W związku z rozbieżnościami występującymi na rysunkach technicznych odnośnie włączenia szerokości obrzeża do szerokości chodnika i ścieżki rowerowej na ul. Żeglarskiej (naprzemiennie pojawiają się wielkości 1,96 m oraz 2,00 m) prosimy o doprecyzowanie informacji na temat ostatecznej szerokości ścieżki oraz chodnika które wykorzystane zostały w przedmiarze do obliczenia ich powierzchni.

Odpowiedź:

Szerokości  ścieżki rowerowej i chodnika  wynoszą 2,0 m.

Pytanie 45:

12. Prosimy o uzupełnieni kosztorysu dla ul. Plażowej o pozycję zawierającą ułożenie geowłókniny pod parkingiem w przedmiotowym zadaniu.

Odpowiedź:

Dla pozycji zawierającej ułożenie geowłókniny pod parkingiem należy przyjąć wartość 450m2.

Pytanie 46:

Prosimy o uzupełnienie informacji na temat wyznaczonego miejsca przeznaczonego 
do składowania materiałów z rozbiórek przedmiotowego zadania.

Odpowiedź:

Materiał z rozbiórek zostanie przewieziony na miejsce wskazane przez Inspektora nadzoru (Przedstawiciela Zamawiającego) - zgodnie z projektem umowy - § 11 ust. 5, stanowiącym załącznik do SIWZ. Miejsce złożenia materiałów z rozbiórki znajduje się w odległości do 5 km.

Pytanie 47:

14.	Ze względu na lokalizację przedmiotowej inwestycji w strefie rekreacji zachodzi obawa, iż prowadzenie prac w sezonie wypoczynkowym będzie praktycznie niemożliwe. Prosimy 
o ustosunkowanie się co do możliwości zamknięcia ulic Plażowej i Żeglarskiej na czas wykonywania robót. W przypadku braku zgody na ww. rozwiązanie, prosimy 
o przedstawienie alternatywnego sposobu prowadzenia prac.

Odpowiedź:

Zamawiający przewiduje wyłączenie z ruchu ulicy Plażowej i ulicy Żeglarskiej.

Pytanie 48:

Zgodnie z zapisami pkt 4 SIWZ ustala się następującą hierarchię dokumentów:

1. Projekt Budowlany,

2. Przedmiar Robót,

3. Specyfikacje.

Ze względu na wystąpienie znacznych rozbieżności pomiędzy rysunkami technicznymi, 
a opisem co do równorzędności parametrów wbudowania materiału zwracamy się z uprzejmą prośbą o doprecyzowanie zapisu dotyczącego projektu budowlanego.

Odpowiedź:

Do uszczegółowienia opisu przedsięwzięcia służy projekt wykonawczy i znajduje się na tym samym miejscu hierarchii dokumentów, co projekt budowlany.

Pytanie 49:

Prosimy o uzupełnienie dokumentacji dla przedmiotowego zadania o tabelę robót ziemnych.

Odpowiedź:

Ulica Żeglarska:

Zakres robót ziemnych został określony w przedmiarze i opisie przedsięwzięcia.  Podstawą 
do obliczenia zakresu robót jest zestawienie  tabelaryczne i rysunek przekrojów poprzecznych przedstawione na rys. nr 6 w projekcie wykonawczym. Oferent powinien uwzględnić, że opisem przedsięwzięcia jest projekt budowlany, projekt wykonawczy, przedmiar, SSTWiORB i opis przedsięwzięcia.

Ulica Plażowa:

Ilość robót ziemnych zgodnie z przedmiarem.

Pytanie 50:

Zgodnie z załączonymi odwiertami geologicznymi, będącymi integralną częścią dokumentacji, określono występowanie gliny pylastej, która została zakwalifikowana przez autora projektu  jako grunt G2.  Zalegający w podłożu grunt zgodnie z obowiązującym katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych wydania  2014 r należy do klasy G4 i jest materiałem wysadzinowym. Prosimy o zmianę pozycji przedmiarowej na grunt nasypowy z dokopu.

Odpowiedź:

Zgodnie z projektem.

Pytanie 51:

18.	Prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót o pozycję kosztorysową zawierającą rozbiórkę istniejącej nawierzchni asfaltowej na ul. Plażowej.

Odpowiedź:

Rozbiórka istniejącej nawierzchni bitumicznej została uwzględniona razem z płytami betonowymi żelbetonowymi (znikoma grubość istniejącej nawierzchni bitumicznej).

Pytanie 52:

19.	Prosimy o informację czy zamawiający podtrzymuje decyzję o wykonaniu ławy pod ciek dla ul. Plażowej zgodnie z dokumentacją. Jako wykonawca zgłaszamy obawę iż, jest ona zbyt słaba ze względu na działanie najeżdżających samochodów.

Odpowiedź:

Ławę pod ciek dla ul. Plażowej należy wykonać jako betonową o gr. 10 cm z betonu C12/15.

Pytanie 53:

Biorąc pod uwagę iż niweleta nawierzchni odcinkowo nie posiada normatywnych spadków podłużnych - a tym samym istnieje możliwość pojawienia się w tych miejscach zastoisk wodnych, prosimy o informację czy zamawiający podtrzymuję decyzję o wykonaniu nawierzchni konstrukcji na ul. Plażowej zgodnie z niweletą projektową.

Odpowiedź:

Wykonanie nawierzchni konstrukcji drogi należy wykonać zgodnie z dokumentacją.

Pytanie 54:

W związku z tym, że część ciągów pieszo rowerowych występuje poza liniami rozgraniczającymi dla ul. Plażowej, prosimy o sprecyzowanie czy wykonawca 
jest zobowiązany do uwzględnienia ich w swojej kalkulacji cenowej.

Odpowiedź:

Wykonawca jest zobowiązany do uwzględnienia  wykonania robót w swojej kalkulacji cenowej.

Pytanie 55:

Prosimy o określenie kategorii ruchu obowiązującej na rozbudowywanym odcinku 
ul. Plażowej.

Odpowiedź:

Kategoria ruchu KR2.

Pytanie 56:

Prosimy o określenie kolorystki kostki brukowej na chodniku, parkingu i zjazdach.

Odpowiedź:

Na chodniku dla ulic Plażowej i ulicy Żeglarskiej należy przyjąć kostkę brukową, kolorową.

Pytanie 57:

Prosimy o sprecyzowanie wymagań dotyczących geosiatki. Zgodnie z przedmiarem (poz. 
nr 12) należy zastosować materiał o wytrzymałości powyżej 80 kN/m, natomiast opis techniczny i szczegółowa specyfikacja techniczna zakłada użycie geosiatki o min. wytrzymałości 50/50 kN/m.

Odpowiedź:

Przyjąć geosiatkę o wytrzymałości na rozciąganie wzdłuż i wszerz ≥ 50/50 kN.

Pytanie 58:

Prosimy o potwierdzenie, iż konstrukcja nawierzchni zakłada użycie niżej wymienionych frakcji kruszyw:

-  wzmocnienie podłoża  - geomaterac z mieszanki niezwiązanej 4-63 mm, gr. 40 cm

- dolna warstwa podbudowy - mieszanka niezwiązana kruszywa 31,5 – 63 mm, gr. 15 cm

- górna warstwa podbudowy - mieszanka niezwiązana kruszywa 0 - 31,5 mm, gr. 20 cm.

Prosimy o korektę pozycji przedmiarowych (nr 13 i nr 15).

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, iż konstrukcja nawierzchni zakłada użycie warstw jak wyżej.

Pytanie 59:

W związku z rozbieżnościami pomiędzy przedmiarem a dokumentacją techniczną, prosimy 
o potwierdzanie wymiarów lewostronnego odwodnienia liniowego tj. prefabrykatów betonowych 50x50x15 cm.

Odpowiedź:

Wymiary ścieku to 50x50x15cm.

Pytanie 60:

Prosimy o zamieszczenie na stronie internetowej Zamawiającego, szczegółowych specyfikacji technicznych dotyczących wykonania warstwy ścieranej na ciągu głównym oraz ścieżce rowerowej.

Odpowiedź:

W załączniku.

Pytanie 61:

W związku z rozbieżnościami w dokumentacji projektowej, prosimy o określenie jaki rodzaj mieszanki mineralno – asfaltowej  należy zastosować na warstwę ścieralną ścieżki rowerowej, AC 5 S czy AC 8 S ?

Odpowiedź:

Należy zastosować mieszankę  AC 5S.

Pytanie 62:

Prosimy o określenie kolorystyki nawierzchni ścieżki rowerowej.

Odpowiedź:

Kolor nawierzchni ścieżki rowerowej czarny.

Pytanie 63:

Czy w zakres robót przewidzianych do wykonania na rozbudowywanym odcinku     
ul. Plażowej wchodzi wykonanie zjazdów do działek przyległych? Jeśli tak, prosimy   
o podanie ilości oraz dodanie do przedmiaru odpowiednich pozycji.

Odpowiedź:

Należy doliczyć 425m2 zjazdów z kostki betonowej.

Pytanie 64:

Zgodnie z zapisami projektu wykonawczego, tj . „W celu odprowadzenia wody opadowej ze ścieków zaprojektowano umocnione ścieki skarpowe jako elementy zrzutowe do istniejącego rowu drogowego przy drodze wojewódzkiej. Zrzut wody do rowu został uzgodniony i przeliczony w operacie wodnoprawnym stanowiącym odrębne opracowanie. Wprowadzanie ścieków opadowych z odwodnienia drogi opaskowej od zjazdu z punktu widokowego do zjazdu z drogi opaskowej do rowu znajdującego się pomiędzy ul. Wisłostrada a drogą opaskową w Tarnobrzegu, wylotami Wl - W5, w następujący sposób:

a) wylotem W1 zlokalizowanym na działce ewid. nr 494/1 obręb Nagnajów; powierzchnia odwadniana o trwałej nawierzchni wynosi 0,16 ha,

b) wylotem W2 zlokalizowanym na działce ewid. nr 950/2 obręb Machów; powierzchnia odwadniana o trwałej nawierzchni wynosi 0,46 ha,

c) wylotem W3 zlokalizowanym na działce ewid. nr 950/2 obręb Machów; powierzchnia odwadniana o trwałej nawierzchni wynosi 0,28 ha,

d) wylotem W4 zlokalizowanym na działce ewid. nr 968/7 obręb Machów; powierzchnia odwadniana o trwałej nawierzchni wynosi 0,18 ha.

e) wylotem W5 zlokalizowanym na działce ewid. nr 22/2 obręb Kajmów; powierzchnia odwadniana o trwałej nawierzchni wynosi 0,23 ha.

Elementy odwodnienia liniowego oraz zrzutu wód opadowych do pokazano na rysunkach nr. 5 –Przekroje konstrukcyjne i nr 6 – Ściek korytkowy na skarpie. Elementy odwodnienia 
w planie pokazano na rys .nr 2.1 i nr 2.2 – Zagospodarowanie terenu.”

Mając na uwadze powyższe zapisy, prosimy o podanie ilości oraz dodanie do przedmiaru pozycji dotyczących:

-   wykonania ścieków skarpowych

- umocnienia skarp płytą ażurową 40x60x8 cm oraz płytami chodnikowymi 35x35x5 cm (zgodnie z rys. nr 6)

-  wykonania wylotów W1 – W5, tj. umocnienie skarp i dna rowu płytami betonowymi JUMBO 100x75x12 cm (zgodnie z załącznikiem nr 5).

Odpowiedź:

Należy doliczyć 60 m ścieków skarpowych i umocnienie skarp, dna rowu i wylotów 50m2 płytami betonowymi.

Pytanie 65:

Prosimy o podanie ilości oraz dodanie do przedmiaru pozycji dotyczących wykonania ścieków z kostki brukowej przewidzianych do wykonania w obszarze parkingu.

Odpowiedź:

Należy doliczyć 10m2 kostki betonowej o gr. 8cm.

Pytanie 66:

Prosimy o informację, czy Zamawiający posiada aktualną dokumentację geotechniczną podłoża dla rozbudowywanego odcinka drogi? Jeśli tak, prosimy ojej zamieszczenie na stornie internetowej.

Odpowiedź:

Dokumentacja geologiczna jest w komplecie dokumentacji.

Pytanie 67:

Prosimy o zamieszczenie na stronie internetowej Zamawiającego tabeli robót ziemnych.

Odpowiedź:

Zakres robót ziemnych został określony w przedmiarze i opisie przedsięwzięcia.  Oferent powinien uwzględnić, że opisem przedsięwzięcia jest projekt budowlany, projekt wykonawczy, przedmiar, SSTWiORB i opis przedsięwzięcia.

Pytanie 68:

Prosimy o dodanie do przedmiaru robót elektrycznych,  pozycji dotyczącej montażu opraw oświetleniowych.

Odpowiedź:

Opis przedsięwzięcia w części dotyczącej robót elektrycznych znajduje się w projekcie elektrycznym, który stanowi odrębne opracowanie.

Pytanie 69:

Prosimy o potwierdzenie kategorii ruchu ul. Żeglarskiej, tj. KR 3.

Odpowiedź:

Konstrukcja nawierzchni ulicy Żeglarskiej odpowiada kategorii ruchu KR2.

Pytanie 70:

Prosimy o określenie kolorystki kostki brukowej na chodniku.

Odpowiedź:

Na chodniku dla ulic Plażowej i Żeglarskiej należy przyjąć kostkę brukową, kolorową.

Pytanie 71:

Prosimy o informację, czy Zamawiający posiada aktualną dokumentację geotechniczną podłoża dla rozbudowywanego odcinka drogi? Jeśli tak, prosimy ojej zamieszczenie na stornie internetowej.

Odpowiedź:

Dokumentacja geotechniczna w załączniku.

Pytanie 72:

Prosimy o zamieszczenie na stronie internetowej Zamawiającego tabeli robót ziemnych.

Odpowiedź:

Zakres robót ziemnych został określony w przedmiarze i opisie przedsięwzięcia. Oferent powinien uwzględnić, że opisem przedsięwzięcia jest projekt budowlany, projekt wykonawczy, przedmiar, SSTWiORB i opis przedsięwzięcia.

Pytanie 73:

Prosimy o zamieszczenie na stronie Zamawiającego szczegółowej specyfikacji technicznej dot. poz. nr 92 przedmiaru tj. „Ustawienie ławek z bali”, lub  uszczegółowienie zakresu pozycji poprzez podanie wymiarów, wymagań materiałowych, zamieszczenie rysunków, przykładowych zdjęć.

Odpowiedź:

Ławki mają być wykonane z pni drewnianych; na wzór ławek istniejących wzdłuż dotychczasowej ulicy Żeglarskiej.

Pytanie 74:

Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności w ilościach w pozycjach od 75 do 82, dział 4 „Wykonanie podbudowy i nawierzchni chodnika dla pieszych oraz ścieżki rowerowej”, wynoszą one odpowiednio:

- warstwa odsączająca – 7 070, 00 m2

- warstwa pomocnicza – 7 630, 00 m2

- nawierzchnia z kostki brukowej + nawierzchnia ścieżki rowerowej – 8 028 m2.

Odpowiedź:

Szerokości pasów chodnika i ścieżki rowerowej zostały określone z uwzględnieniem parametrów wymiarowych oporników drogowych i prefabrykatu 14x17cm (rys. nr 5, Konstrukcja ścieżki rowerowej i chodnika). Powierzchnie warstw podbudowy pomocniczej 
i warstwy oddzielającej zostały obliczone po odjęciu ww. parametrów wymiarowych.

Pytanie 75:

W poz. nr 79 należy ułożyć obrzeża o wymiarach 17 x 14 cm. Aktualnie w ofercie czołowych producentów galanterii betonowej brak takiego asortymentu, prosimy o wskazanie rodzaju materiału, który należy zastosować.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zastosowanie opornika betonowego zgodnie z projektem.

Pytanie 76:

Prosimy o potwierdzanie ilości (80 m2), w pozycji nr 39 przedmiaru, tj. pełne umocnieni ścian wykopów wraz z rozbiórką balami drewnianymi w gruntach suchych kat.I-IV.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza pozycję nr 39 przedmiaru. Jednak należy zwrócić uwagę, że wielkość ta dotyczy pojedynczego odcinka roboczego tzw. międzystudziennego. Co do zasady szalowanie ścian bocznych wykopów liniowych należy stosować od głębokości wykopów przekraczających 1,8m., co przedstawiono w projekcie wykonawczym  (pkt 4.3, ppkt 4.3.1. str. 20). W warunkach rzeczywistych budowy zasada ta musi być skorygowana w zależności od struktury gruntu i warunków wodnych, a podstawową przesłanką ewentualnych korekt muszą być względy BHP.

Pytanie 77:

Prosimy o określenie materiału, z którego należy wykonać rurociągi o średnicy fi 400 mm oraz fi 300 mm. Opis pozycji przedmiarowych wskazuje Rury PVC natomiast szczegółowa specyfikacja techniczna Rury PP.

Odpowiedź:

Należy zastosować rury PP o sztywności obwodowej SN8.

Pytanie 78:

Zgodnie z opisem technicznym: ”Roboty wymagające pompowania wód gruntowych wykonać w okresach określonych w decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych realizacji przedsięwzięcia”, w decyzji środowiskowej brak powyższej informacji. Prosimy o określenie terminów, w których należy wykonać pompowania.

Odpowiedź:

Zgodnie z treścią pkt 7.5. Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia wody pochodzące z obniżania poziomu wód gruntowych za pośrednictwem igłofiltrów będą transportowane do istniejącego separatora zanieczyszczeń mineralnych i ropopochodnych,  a następnie za pośrednictwem przepompowni ścieków deszczowych tłoczone do wybudowanego zbiornika odparowującego.   W tej sytuacji pompowanie wód pochodzących z odwodnienia wykopów liniowych mogą być wykonane w terminie dowolnym.

Pytanie 79:

Prosimy o dodanie do przedmiaru pozycji dotyczącej wykonania wylotu do zbiornika odparowującego, (ok. 50 m2 - folia PEHD 1,5 mm i płyty ażurowe "10", dodatkowo przepust nadmiarowy fi 600 wraz z elementem kotwiczącym) zgodnie z rys. nr 20.

Odpowiedź:

Oferent powinien uwzględnić, że opisem przedsięwzięcia jest zarówno przedmiar jak i projekt budowlany, projekt wykonawczy, SSTWiORB jak i opis przedsięwzięcia.

Pytanie 80:

Prosimy o dodanie do przedmiaru robót elektrycznych,  pozycji dotyczącej montażu opraw oświetleniowych.

Odpowiedź:

Opis przedsięwzięcia w części dotyczącej robót elektrycznych znajduje się w projekcie elektrycznym, który stanowi odrębne opracowanie.

Pytanie 81:

Zgodnie z załączoną dokumentacją do przetargu, Zamawiający będzie wymagał wykonania 
na ścieżkach rowerowych nawierzchnię asfaltową. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności, ponieważ opis techniczny ul. Plażowej wskazuje na zastosowanie mieszanki
AC 8S, natomiast przedmiar robót AC 5S. Dodatkowo przedmiar robót ul. Żeglarskiej wskazuje na zastosowanie mieszanki AC 11 S barwionej. Prosimy o sprecyzowanie z jakiego materiału mają być wykonane ścieżki rowerowe (rodzaj i kolorystyka mieszanek mineralno-bitumicznych).

Odpowiedź:

AC5S, grubość zgodnie z projektem na ulicę Plażową, w kolorze czarnym.

Pytanie 82:

Proszę o informację czyją własność stanowią materiały z rozbiórki takiej jak: płyty drogowe, kruszywo, elementy prefabrykowane betonowe oraz materiał pochodzący z wycinki drzew?

Odpowiedź:

Materiały te stanowią własność Zamawiającego.

Pytanie 83:

# Proszę o udostępnienie tabel robót ziemnych dotyczących ul. Plażowej oraz ul. Żeglarskiej. Proszę również o udostępnienie przekrojów poprzecznych ul. Żeglarskiej.

Odpowiedź:

Zakres robót ziemnych ulicy Żeglarskiej został określony w przedmiarze i opisie przedsięwzięcia.  Oferent powinien uwzględnić, że opisem przedsięwzięcia jest projekt budowlany, projekt wykonawczy, przedmiar, SSTWiORB i opis przedsięwzięcia.

Pytanie 84:

Proszę o informację czy poz. 92 przedmiaru robót ul. Żeglarskiej dotyczy ustawienia ławek 
z bali nowych czy pochodzących z rozbiórki/istniejących. Jeśli Zamawiający będzie wymagał ustawienia nowych ławek, proszę o udostępnienie szczegółowych rysunków wraz 
ze specyfikacją techniczną.

Odpowiedź:

Ławki wg  pozycji 92 przedmiaru maja być ławkami nowymi wykonanymi z bali drewnianych. Należy je wykonać na wzór ławek ustawionych wzdłuż ulicy Żeglarskiej.

Pytanie 85:

Czy Zamawiający będzie wymagał stabilizacji granic pasa drogowego?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie 86:

Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności dotyczącej poz. 13 przedmiaru branży drogowej 
ul. Plażowej. Na przekroju normalnym drogi występuję geomaterac z kruszywa pod jezdnią oraz korytkiem ściekowym (szerokość 6,0m), natomiast przedmiar zakłada szerokość geomateraca 5,50m.

Odpowiedź:

Należy przyjąć 6,0 m.

Pytanie 87:

Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności dotyczącej poz. 15 przedmiaru branży drogowej 
ul. Plażowej. Na przekroju normalnym drogi występuję podbudowa pomocnicza dolna 
z kruszywa łamanego 31,5/63mm natomiast przedmiar zakłada wykonanie podbudowy 
z kruszywa 0/31,5mm.

Odpowiedź:

Należy przyjąć 31,5/63 mm.

Pytanie 88:

Prosimy o wyjaśnienie zmniejszonych ilości w poz. 16 i poz. 19. Zgodnie z dokumentacją projektową powierzchnia warstwy ścieralnej oraz niższych warstw konstrukcyjnych drogi powinna wynosić około 2665m x 5,50 m = 14.657,50m2.

Odpowiedź:

Warstwa ścieralna 14 658m2 - poz. 16 i 19.

Pytanie 89:

Prosimy o wyjaśnienie czy należy uwzględnić w ofercie wykonanie chodnika oraz ścieżki rowerowej na odcinku od DW 871 do km 2+665,00 (kilometraż ulicy Plażowej) po stronie lewej.

Odpowiedź:

Należy uwzględnić.

Pytanie 90:

Prosimy o udostępnienie rysunków zjazdów oraz uwzględnienie ich ilości w przedmiarach.

Odpowiedź:

Na ulicy Plażowej należy doliczyć 425m2 zjazdów z kostki betonowej o gr. 8cm.

Projekt  ul. Żeglarskiej przewiduje budowę 4 zjazdów publicznych. Geometria zjazdów została przedstawiona na rys. nr 15, 17, 23 i 24 projektu wykonawczego.

Podbudowę zjazdu publicznego należy wykonać jak dla pasów jezdnych, nawierzchnie: odpowiednio jak dla ścieżki rowerowej chodnika dla pieszych. Odcinek pasa oddzielającego wykonać jak dla pozostałych elementów zjazdu publicznego. Materiały do wykonania zjazdów publicznych uwzględniono w zestawieniach materiałowych, odpowiednio: podbudów, jezdni, chodników i ścieżki rowerowej. Wyodrębnienie zjazdu należy wykonać 
z zastosowaniem drogowego znakowania poziomego.

Pytanie 91:

Prosimy o uwzględnienie w przedmiarze b. drogowej ul. Plażowej wykonanie warstwy separacyjnej z geowłókniny na parkingu.

Odpowiedź:

Należy przyjąć 450m2.

Pytanie 92:

Dotyczy ul. Plażowej: Prosimy o informację czy należy przestawić hydranty wraz 
z przebudową sieci wodociągowej. Jeśli tak, prosimy o uwzględnienie powyższych robót 
w przedmiarach.

Odpowiedź:

Zgodnie z dokumentacją projektową.

Pytanie 93:

Dotyczy ul. Plażowej: Prosimy o informację czy należy uwzględnić w ofercie rozbiórkę ogrodzenia w km ~0+009 do ~ 0+060 strona prawa i w km 2+567 
do 2+630, przestawienie kontenerów w km 2+567 do 2+630 oraz ewentualne odtworzenie rozebranych ogrodzeń.

Odpowiedź:

Należy uwzględnić rozbiórkę i przestawienie ogrodzenia w km ~0+009 do ~ 0+060.

Pytanie 94:

Dotyczy ul. Plażowej. Podczas przebudowy okolic skrzyżowania w km 2+600 strona prawa występuje kolizja z jednostką terenową Policji Nadbrzeżnej. Czy zostały wydane warunki 
na przebudowę w/w Posterunku. Czy ta przebudowa będzie w zakresie Wykonawcy przedmiotowej inwestycji?

Odpowiedź:

Nie wchodzi w zakres zadania.

Pytanie 95:

Prosimy o uzupełnienie przedmiaru branży drogowej ul. Plażowej o pozycję wykonania mechanicznej rozbiórki nawierzchni bitumicznej.

Odpowiedź:

Rozbiórka została ujęta razem z płytami (grubość nawierzchni asfaltowej jest minimalna).

Pytanie 96:

Prosimy o informację, czy istnieje możliwość całkowitego wyłączenia z ruchu kołowego oraz pieszego na ul. Plażowej i ul. Żeglarskiej na cały okres trwania inwestycji włącznie z sezonem wakacyjno-turystycznym.

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie 97:

Prosimy o informacje, czy na terenie przedmiotowej inwestycji prowadzone są aktualnie inne roboty budowlane. Jeśli tak, to czy zostaną one zakończone przed przekazaniem terenu budowy oraz czy Wykonawca przebudowy będzie musiał zapewnić dojazd 
do nowobudowanych aktualnie dróg oraz obiektów.

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie 98:

Prosimy o informację, czy Zamawiający będzie wymagał odtworzenia rowu wzdłuż 
ul. Plażowej. Jeśli tak, prosimy o uwzględnienie powyższych robót w przedmiarze.

Odpowiedź:

Należy doliczyć 60 m ścieków skarpowych i umocnienie skarp, dna rowu i wylotów 50m2 płytami betonowymi.

Pytanie 99:

Dotyczy ul. Żeglarskiej. Prosimy o uwzględnienie dodatkowych ilości wykonania warstw konstrukcyjnych drogi.

Odpowiedź:

Zamawiający prosi o uszczegółowienie pytania.

Pytanie 100:

Dotyczy ul. Żeglarskiej. Prosimy o informację czy należy wykonywać zbiornik odparowujący. Jeśli tak, proszę o udostępnienie przedmiarów.

Odpowiedź:

Zbiornik odparowujący znajduje się w opisie przedmiotu zamówienia. Konstrukcję zbiornika odparowującego przedstawiono w projekcie wykonawczym: rys. 19 – Zbiornik odparowujący, wylot i przepust nadmiarowy, rys. 20a – Zbiornik odparowujący, przekroje wylotu oraz w projekcie budowlanym na rys. 11 i 12 przedstawiających lokalizację 
i parametry gabarytowe zbiornika.

Pytanie 101:

Dotyczy ul. Żeglarskiej. Prosimy o potwierdzenie że na obiekcie mostowym w km 1+715 należy dokonać przebudowy tylko i wyłączenie nawierzchni bitumicznej (bez ingerencji 
w konstrukcję obiektu oraz jego wyposażenie).

Odpowiedź:

Na obiekcie mostowym w km 1+715 należy dokonać przebudowy tylko i wyłączenie nawierzchni bitumicznej (bez ingerencji w konstrukcję obiektu oraz jego wyposażenie).

Pytanie 102:

Prosimy o dołączenie przekroju bądź szczegółowej informacji dotyczącej z jakiego materiału 
i w jakiej technologii mają być wykonane przejścia technologiczne pod jezdnią.

Odpowiedź:

Przejścia technologiczne od studni kablowych kanału technologicznego na przeciwległą stronę pasa drogowego maja być wykonane z zastosowaniem rur stalowych d=200mm. Parametry wymiarowe i geometrię przejść technologicznych przedstawiono na rys. 35d, 35e oraz 35f „Schematy płaskie kanału technologicznego” i w części opisowej projektu wykonawczego w pkt. pkt. 3.3.8.

Pytanie 103:

Dotyczy ulicy Plażowej. Prosimy o informację czy nowowykonane media, które jeszcze nie są zinwentaryzowane powykonawczo po stronie prawej w km 0+500 – 0+700 nie będą kolidować z elementami niezbędnymi podczas przebudowy drogi oraz prosimy o wskazanie funkcji nowowykonanego elementu.

Odpowiedź:

Zgodnie z dokumentacją techniczną.

Pytanie 104:

Czy Zamawiający posiada decyzję na wycinkę drzew?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie 105:

Dotyczy ulicy Plażowej. Prosimy o uwzględnienie ilości w przedmiarze dotyczących zrzutu wód opadowych z korytek umiejscowionych przy krawędzi jezdni do rowu przydrożnego (Korytko ściekowe 50x50x15, płyta ażurowa 60x40x8, płyty chodnikowe 35x35x5).

Odpowiedź:

Należy doliczyć 60 m ścieków skarpowych i umocnienie skarp, dna rowu i wylotów 50m2 płytami betonowymi.

Pytanie 106:

Prosimy o informację czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie studzienek ściekowych betonowych Dn500 z osadnikiem 0,5m i wpustem żeliwnym D400?

Odpowiedź:

Projektant zastosował studnie rewizyjne o średnicy wewnętrznej 1000mm dla kanałów 300mm i 1200mm dla kanałów 400mm. Są to studnie włazowe, a zastosowane rozwiązanie jest zgodne z  powszechnie stosowanym standardem  w miejskich sieciach deszczowych.

Pytanie 107:

Czy Zamawiający wymaga wykonania monitoringu pracy przepompowni wód deszczowych?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający wymaga wykonania monitoringu pracy przepompowni wód deszczowych.

Pytanie 108:

- Czy Wykonawca w ramach kontraktu ma wykonać włączenie monitoringu przepompowni do istniejącego systemu? Jeżeli tak to prosimy o podanie właściciela istniejącego monitoringu.

Odpowiedź:

Tak. Właścicielem funkcjonującego systemu monitorującego jest firma Wodociągi Tarnobrzeskie Sp. z o.o.

Pytanie 109:

- Czy Zamawiający będzie wymagał zastosowania do budowy sieci sanitarnych rur PVC SN8?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie 110:

Czy wykonanie przyłącza energetycznego do zasilania przepompowni wód deszczowych wchodzi w zakres postępowania przetargowego?

Odpowiedź:

Tak, wykonanie przyłącza energetycznego do zasilania przepompowni wód deszczowych wchodzi w zakres postępowania przetargowego.

Jednocześnie Zamawiający przedłuża termin składania ofert  na dzień 21.02.2020r. godz. 10.00 termin otwarcia ofert 21.02.2020r. godz. 11.00