Załącznik nr 9 do SIWZ

OPIS   PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA

Założenie powiatowej bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) dla powiatu m. Tarnobrzeg

- DANE FORMALNO- ORGANIZACYJNE.

- Zamawiający : Prezydent Miasta Tarnobrzega

- Wykonawca wybrany w trakcie postępowania prowadzonego w trybie przetargu

nieograniczonego

- Cel opracowania :

- założenie powiatowej bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) dla

powiatu m. Tarnobrzeg;

- Przedmiot pracy :

- założenie powiatowej bazy danych GESUT w oparciu o inicjalną bazę GESUT założoną w latach 2013 - 2016 dla obszaru powiatu m. Tarnobrzeg oraz dane zawarte w zasobie;                                     - sporządzenie zbiorów metadanych dla powiatowej bazy GESUT;

- przeliczenie wysokości z geodezyjnego układu wysokościowego PL – KRON86-NH na

PL-EVR2007 -NH

- Obowiązujące podstawowe normy prawne :

- ustawa z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne  (t.j Dz. U. z 2020 r. poz. 276

ze   zm)

- ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (t.j. Dz. U. z 2020 r.

poz. 177 z późn. zm.);

-

- ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z późn. zm.);

- ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r., poz.1781, ze zm.);

- rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie

ewidencji gruntów i budynków  (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz.393 z późn. zm.);

- rozporządzenie  Ministra  Spraw Wewnętrznych  i  Administracji  z  dnia  9  listopada  2011 r.

w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych

i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego

zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z 2011 r. Nr 263, poz. 1572);

- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie państwowego systemu

odniesień przestrzennych (Dz. U.  z 2019 r. poz. 2494);

- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2012 r. w sprawie państwowego rejestru granic 
  i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju  (Dz. U. z 2012 r.  poz. 199);

-  rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 października 2015 r. w sprawi

powiatowej bazy GESUT oraz krajowej bazy GESUT (Dz. U. z 2015 r. poz. 1938);

- rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie bazy danych

obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 2028);

- rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 r. w sprawie organizacji

i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego  (Dz. U. z 2013 r.

poz. 1183).

- ZAŁOŻENIA TECHNICZNE I REALIZACJA BAZY GESUT

  - Zleceniodawca wymaga zgłoszenia pracy geodezyjnej w Grodzkim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Tarnobrzegu z uwzględnieniem zapisów art. 40a ust. 2 pkt. 3 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

  - W ramach założenia inicjalnej bazy GESUT w latach 2013 - 2016 , sieci uzbrojenia terenu zostały opracowane obiektowo w oparciu o istniejącą numeryczną mapę zasadniczą wg. obowiązującego rozporządzenia. Opracowanie obejmowało także projektowane sieci uzbrojenia terenu. Do bazy wprowadzono tylko te rodzaje atrybutów, które były możliwe do wprowadzenia w oparciu o dane zawarte w mapie numerycznej oraz dokonane uzgodnienia z zarządcami sieci którzy wykazali wolę współpracy.

  - Inicjalna baza GESUT prowadzona jest na bieżąco, obiektowo w programie EWMAPA zwanej dalej systemem Prezydenta w układzie współrzędnych 2000 strefa 7 oraz układzie wysokościowym Kronsztadt 86.

4.	Zamawiający w ramach zamówienia nie zamierza zmieniać oprogramowania graficznego,             a jedynie uzupełnić i dostosować istniejące dane do wymogów obowiązujących przepisów prawa w prowadzonym systemie Prezydenta.

- Zestawienie sieci uzbrojenia terenu wykazanej w bazie inicjalnej przedstawia załącznik nr 1.

- Zamawiający nie przewiduje wykonywania pomiarów terenowych. W przypadku braku wykazania przebiegu sieci naziemnej zgłoszonej w czasie uzgodnienia z władającymi sieciami, przebieg sieci ustalić z wykorzystaniem pomiaru fotogrametrycznego na modelu stereoskopowym wykonanym do opracowania ortofotomapy cyfrowej w 2016 roku w ramach PSIP oraz danymi udostępnionymi przez władających sieciami z atrybutem „dane branżowe” (opracowane tą metodą sieci powinny posiadać odpowiednią informację o pozyskaniu danych).

- W celu realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca wykona następujące prace:

  - dokona analizy udostępnionych przez Zamawiającego materiałów PZGiK oraz przetworzy dane i informacje zawarte w tych materiałach do właściwej postaci i struktury, w zakresie niezbędnym do założenia powiatowej bazy GESUT;

  - utworzy robocze bazy danych zgodne z modelem pojęciowym powiatowej bazy GESUT określonym w rozporządzeniu w sprawie GESUT oraz K-GESUT;

  - wprowadzi do teleinformatycznego systemu Prezydenta, pozytywnie zweryfikowane zbiory danych wyeksportowane z roboczych baz danych, o których mowa w pkt b, wykorzystując do tego celu format pozwalający zasilić system Prezydenta poprzez dostosowanie dotychczasowych danych do wymogów rozporządzenia oraz niepowodujący utraty dotychczasowych informacji dotyczących danych. W trakcie dostosowywania baz danych oraz zasilania systemu informatycznego Prezydenta należy, utrzymać historię bazy danych (operator, data, operaty) oraz zwrócić szczególną uwagę na zachowanie źródłowych identyfikatorów materiałów zasobu dla obiektów GESUT, oraz dla wszystkich elementów na warstwach tworzących te obiekty;

  - zaktualizuje w miarę potrzeby funkcjonujący w powiecie geoportal o dane bazy GESUT.

- W przypadku gdy w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym brak jest informacji niezbędnych do ustalenia wartości wymaganych atrybutów inicjalnej powiatowej bazy GESUT (atrybutów nieoznaczonych licznością 0…* lub stereotypem voidable), Wykonawca uzgodni sposób wypełnienia pól bazy danych w zakresie tych atrybutów z Zamawiającym. Nie zakłada się potrzeby wykonywania geodezyjnych pomiarów terenowych mających na celu pozyskanie danych określających położenie i geometrię powiatowej bazy GESUT.

- Wykonawca ujawni w powiatowej bazie GESUT podmioty władające sieciami uzbrojenia terenu na podstawie dokumentów udostępnionych Wykonawcy przez Prezydenta pozyskanych od podmiotów władających sieciami które odpowiedziały na informację o budowie powiatowej bazy GESUT lub przyjmie informacje ujawnione w dotychczasowej bazie inicjalnej oraz rozpatrzy 
i uwzględni zgłoszone na tym etapie przez te podmioty uwagi.

10.Do informacji upoważniających ujawnienie w powiatowej bazie GESUT podmiotów władających sieciami uzbrojenia terenu należy zaliczyć w szczególności odpowiedzi na weryfikację inicjalnej bazy GESUT przez następujące podmioty:

  - Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład gazowniczy w Jaśle;

  - Operator gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddział w Tarnowie;

  - PGE Dystrybucja S.A. Oddział Rzeszów;

  - Wodociągi Tarnobrzeskie Sp. z o.o.;

  - Orange Polska S.A. ;

  - ECO Tarnobrzeg Sp. z o.o. ;

  - Tarnobrzeska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Tarnobrzegu,

  - Spółdzielnia Mieszkaniowa Siarkowiec,

  - HLG Sp. z o.o.,

  - Flash Net

  - Zakłady Chemiczne „Siarkopol”

11.Utworzyć jednolitą listę władających sieciami w uzgodnieniu z zamawiającym – wyeliminować powtarzające się wpisy oraz zaktualizować nazwy zgodnie ze stanem obecnym.

- Należy dokonać kontroli zastosowania właściwej symboliki oraz właściwych atrybutów obiekt zgodnych z zasadami określonymi w rozporządzeniu.

- Uzupełnić wszystkie brakujące atrybuty w danych dodatkowych obiektów - dotyczy także informacji tak/nie, tymczasowego braku danych czy też informacji o jej braku lub jej obowiązywania.

- Określić właściwe wysokości (0,1m lub 0,01m) dla odpowiedniej sieci – np. przewody giętkie, ustalone aparaturą i inne wynikające z przeprowadzonych analiz.

- Wyeliminować braki węzłów przy segmentacji przewodów.

- Przeanalizować wartości atrybutu liczba przewodów oraz wiązka.

- Nadać poprawną wartość atrybutu źródło dla przewodów projektowanych.

- Poprawić topologie przewodów kanalizacyjnych z obiektami klas SUUS.

- Sprawdzić poprawność jednoczesnego występowania obiektów studzienka, właz, komora.

- Zweryfikować poprawność atrybutu przebieg dla obiektów klas SUUS.

- W ramach prac należy dokonać przeliczenia wszystkich wysokości zawartych w bazach mapy zasadniczej (docelowy GESUT, BDOT500) prowadzonych w układzie wysokościowym Kronsztadt 86 na układ Amsterdam 2007. Zamawiający przekaże Wykonawcy wysokości punktów osnowy wysokościowej w obu układach.

- Uwzględnić w redakcji mapy poprawność umiejscowienia opisów przewodów i wysokości na przewodzie - powinny być na przewodzie.

- Zweryfikować ciągłość przewodów przez komory i w uzasadnionych przypadkach przez powierzchniowe obiekty klasy SUUS.

- Poprawić relacje topologiczne pomiędzy przewodami przy przejściu przez obiekty klas SUSM.

- Zweryfikować poprawność postaci geometrycznej obiektów - w szczególności: przewodów oraz kanałów ciepłowniczych.

- Uzupełnić brakujące daty pomiaru dla obiektów z pomiaru.

- Należy zachować dotychczasowe wartości identyfikatora ewidencyjnego materiału bazy GESUT oraz dotychczasowe wartości podstawy zmian na warstwach EWMAPY. Dla nowych obiektów lub aktualizowanych atrybutów przyjąć id materiału jako id zgłoszenia pracy.

- Dokonać podziału lub łączenia obiektów pod kątem identyfikatora branżowego w przypadku zgłoszenia takich uwag przez podmioty wymienione w pkt. 10.

- Powiatową bazę GESUT zaktualizowaną zgłoszonymi uwagami oraz wymogami technicznymi będącymi w posiadaniu zamawiającego, należy uzgodnić ostatecznie z podmiotami władającymi sieciami uzbrojenia terenu wymienionymi w pkt. 10 oraz zaktualizować bazę ewentualnymi zmianami – wykonawca potwierdzi pisemnie uwzględnienie uwag z tymi podmiotami.

W przypadku braku lub odmowy uzgodnienia przekaże zamawiającemu informację o przyczynach braku lub odmowy oraz sporządzi wykaz nieuwzględnionych uwag podmiotów władających sieciami – wykaz powinien zawierać opis przedmiotu oraz graficzną lokalizację.

W przypadku nieuwzględnienia uzasadnionych uwag podmiotów władających sieciami stwierdzonymi w okresie gwarancji, wykonawca zobowiązany jest do ich wyjaśnienia i usunięcia zgodnie z warunkami umowy.

- Powiatową bazę GESUT zainstalowaną przez Wykonawcę w systemie Prezydenta należy doprowadzić do zgodności pod kątem redakcji mapy oraz nakładania się opisów z danymi prowadzonymi przez Zamawiającego w innych bazach (EGiB, BDOT500 czy też warstwy mapy zasadniczej).

- Dla danych powstałych w ramach budowy bazy danych GESUT należy sporządzić zbiory metadanych w plikach .xml zgodnych w strukturze z wytycznymi OGC.

31.Całość bazy GESUT musi zawierać niezbędne informacje zgodne z obowiązującymi w tym

zakresie przepisami umożliwiające eksport danych w formacie GML oraz eksport w celu zasilenia bazy K-GESUT.

- Powiatowa baza GESUT nie powinna zawierać żadnych błędów wynikających z przeprowadzonej przez wykonawcę walidacji dokonanej aplikacjami udostępnionymi przez GUGiK oraz analiz zawartych w systemie zamawiającego.

- Wykonawca obowiązany jest do ujawnienia zmian w powiatowej bazie GESUT wynikających z dokumentów, które wpłyną do organu prowadzącego PZGiK w okresie realizacji przedmiotu zamówienia w tym w czasie odbioru przedmiotu zamówienia, udostępnionych przez Zamawiającego nie później niż w dniu wprowadzenia przez Wykonawcę do teleinformatycznego systemu Prezydenta pozytywnie zweryfikowanych przez Zamawiającego zbiorów danych wyeksportowanych z roboczych baz danych przedmiotu zamówienia.

- Przed zasileniem baz danych systemu Prezydenta, Zamawiający dokona kontroli przekazanej wersji cyfrowej wykonanego zamówienia, w przypadku pozytywnej kontroli wyznaczy Zamawiającemu termin zasilenia bazy systemu EWMAPA. Zasilenie systemu EWMAPA nastąpi pod nadzorem upoważnionej osoby. Pozytywna ocena zasilenia systemu EWMAPA dokonana w wyznaczonym terminie stanowić będzie podstawę odbioru całości prac oraz przyjęcia rozliczenia należności za wykonaną pracę. Utworzenie baz danych, obsługiwanych przez system teleinformatyczny funkcjonujący w starostwie powiatowym, stanowi ostatni etap kontroli danych i jest warunkiem podpisania protokołu odbioru przez Zamawiającego.

- MATERIAŁY WYNIKOWE

1. Wykonawca przekaże Zamawiającemu:

  - dokumentację zawierającą rezultaty prac związanych z założeniem powiatowej bazy GESUT w formie analogowej oraz elektronicznej w formacie .jpg z rozdzielczością 300 dpi – nazwy plików należy uzgodnić z zamawiającym;

  - zbiory powiatowej bazy GESUT w postaci plików zapisanych w formacie GML, zgodnych z obowiązującymi schematami aplikacyjnymi oraz zaktualizowane bazy GESUT w systemie

EWMAPA;

  - dokumenty zawierające wyniki przeprowadzonych przez Wykonawcę analiz oraz kontroli wewnętrznej.

- Dane w formie elektronicznej należy przekazać na dysku przenośnym 2,5” USB 3.0                                 o pojemności zapewniającej pomieszczenie przekazywanych danych – 1 szt.

IV.	ZMIANY WARUNKÓW TECHNICZNYCH

Wszelkie zmiany niniejszych warunków technicznych wymagają formy pisemnej uzgodnionej przez Zamawiającego i Wykonawcę.

Z up. PREZYDENTA

Wiesław Możdżeń

GEODETA POWIATOWY

| Miasto Tarnobrzeg | Ilość obiektów | Ilość tekstów | ilość symboli | ilosć lini | długość m | Rok utworzenia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2013 |
| Wodociągowa | 26291 | 24142 | 14135 | 38825 | 473938 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2015 |
| Telekomunikacyjna | 12196 | 11784 | 6295 | 30378 | 397764 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2014 |
| Kanalizacyjna | 84466 | 78195 | 58888 | 57165 | 632196 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2016 |
| Elektroenergetyczna | 45179 | 21639 | 26308 | 94059 | 912904 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2015 |
| Ciepłownicza | 5364 | 4982 | 2258 | 18442 | 167148 |  |
| Benzynowa | 138 | 84 | 45 | 274 | 824 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2015 |
| Gazowa | 16099 | 15676 | 5228 | 35602 | 366246 |  |
| Niezidentyfikowana | 13 | 3 | 9 | 7 | 11,54 |  |
| Inna | 271 | 186 | 136 | 405 | 3026 |  |
| SUMA: | 190017 | 156691 | 113302 | 275157 | 2954057,54 |  |

Załącznik nr 1. Zestawienie sieci uzbrojenia terenu-istniejącej w inicjalnej bazie GESUT

9381 elementów  (około 62 km) poza obiektami w bazie GESUT, które należy zobiektować.