4.Treść zapytania :

„  Proszę o podanie informacji na temat ogrodzenia w tym określenia słupów oraz siatki

wraz z rozmiarem oczka i grubości drutu. Proszę o podanie rozwiązań co do rodzaju

piłko chwytów – rodzaj siatki i słupów.”

Odpowiedź : Siatka ogrodzenia boisk stalowa powlekana PCV w kolorze zielonym o oczkach 35 x 35 mm i grubości min. 3,2 mm , siatka piłko chwytów poliuretanowa w kolorze zielonym o oczkach 120 x 120 mm i grubości  splotu min. 3 mm .  Konstrukcja stalowa ogrodzenia zabezpieczona przed wpływami atmosferycznymi poprzez malowanie 2 x farbami podkładowymi i 2 x nawierzchniowymi (chlorokauczuk). Wszystkie elementy malowane w kolorze zielonym. Przekroje słupów zawiera SIWZ.

5.Treść zapytania :

„  Proszę o wskazanie jakie należy przyjąć wypełnienie nawierzchni ze sztucznej trawy

na boisku do piłki nożnej , z uwagi na fakt ,że nie zostało ono określone oraz z uwagi

na fakt , że niektóre badania Labosport nie wskazują jednoznacznie rodzaju

wypełnienia badanej nawierzchni. Proszę o podanie rodzaju i koloru wypełnienia.

Odpowiedź : Nawierzchnia boiska do piłki nożnej – sztuczna trawa

Wysokość włókna min. 60 mm na podbudowie z kruszywa (wypełnienie z trawy zgodnie z badaniem specjalistycznego laboratorium np. Labosport,ISA-Sport, Sport LABS))

6.Treść zapytania :

Proszę o informację czy Inwestor przewiduje zabezpieczenie i udostępnienie drogi

dojazdowej na teren placu budowy.

Odpowiedź : Do planowanej budowy istnieje możliwość dojazdu istniejącą drogą dojazdową.

Otrzymują :

1 x BIP- strona internetowa

1 x Wykonawca

1 x a/a

# Text boxes

# ]                                         SK.IV.341/ 8 /09                                 Tarnobrzeg      2009.06. 10

Wg rozdzielnika

Dotyczy : wyjaśnień do SIWZ w przetargu nieograniczonym

na zadanie inwestycyjne: „Kompleks boisk sportowych

o sztucznej nawierzchni wraz   z zapleczem sanitarno

– szatniowym „Moje boisko Orlik 2012”

w Tarnobrzegu

W związku z zapytaniemi  zgłoszonymi przez jednego z uczestników  przetargu na zadanie inwestycyjne pn : „Kompleks boisk sportowych o sztucznej nawierzchni wraz   z zapleczem sanitarno -szatniowym „Moje boisko Orlik 2012” w Tarnobrzegu ( pismo  uczestnika z dnia 2009.06.04) wyjaśnia się co następuje  :

1.Treść zapytania :

Dokumentacja nie zawiera warunków geotechnicznych proszę o uzupełnienie dokumentacji o wydane warunki geotechniczne dla terenu na którym mają być wykonane roboty – w szczególności dotyczy boisk sportowych

Odpowiedź : Zamawiający jest w  posiadaniu dokumentacji geologicznej i hydrrotechnicznej i można się z nią zapoznać w siedzibie Zamawiającego.

2.Treść zapytania :

Brak projektu zagospodarowania terenu wraz z określeniem rządnych terenu   istniejących i projektowanych , brak opinii ZUDP – proszę o uzupełnienie

Odpowiedź : Projekt zagospodarowania terenu znajduje się na stronie Inwestora wraz z niezbędnymi rzędnymi i uzgodnieniem ZUDP. Proszę o szczegółowe zapoznanie się ze SIWZ i załącznikami „projekt zagospodarowania terenu należy rozpatrywać łącznie z rys.AR-02-01” . Inwestor posiada uzgodnienia ZUDP o numerze 132/2009 z dnia 04.05.2009 r.

3.Treść zapytania :

„Brak przekroju ogrodzenia – rys. i opisu do rysunku.”

Odpowiedź : Proszę o szczegółowe zapoznanie się ze SIWZ . SIWZ zawiera przekroje ogrodzenia wraz z opisami : rys PB-30x50t.A-06 , PB-30x50t.A-07B , PB.30x50t.A-07 , piłko chwytów : rys AR-01-03 , AR-03-02. Opis ogrodzenia znajduje się w opisie zagospodarowania terenu – plik AR-02-01. Zmiany dotyczące ogrodzenia znajdują się w uzupełnieniu – „Załącznik do projektu ORLIK 2012”

Otrzymują :

1 x BIP- strona internetowa

1 x Wykonawca

1 x a/a