Załącznik nr 5a do SWZ – formularz cenowy

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wymagania ogólne dla dostarczanych rozwiązań:

- Całość dostarczanego sprzętu i oprogramowania musi pochodzić z autoryzowanego kanału sprzedaży producentów.

- Zamawiający wymaga, by dostarczone urządzenia były fabrycznie nowe oraz by były nieużywane (przy czym Zamawiający dopuszcza, by urządzenia były rozpakowane i uruchomione przed ich dostarczeniem wyłącznie przez Wykonawcę i wyłącznie w celu weryfikacji poprawności działania.

- Wykonawca zapewnia i zobowiązuje się, że korzystanie przez Zamawiającego z dostarczonych produktów nie będzie stanowić naruszenia majątkowych praw autorskich osób trzecich.

- Oferowane urządzenia w dniu składania oferty nie mogą być przeznaczone przez ich producenta do wycofania z produkcji lub sprzedaży.

- Zamawiający wymaga, aby cały dostarczony sprzęt został skonfigurowany, uruchomiony i przetestowany przez Wykonawcę w siedzibie Zamawiającego pod nadzorem pracowników Zamawiającego.

- Zamawiający wymaga, aby na dostarczonych urządzeniach była zainstalowana najnowsza stabilna wersja oprogramowania dostępna w dniu podpisania umowy dla określonego modelu i licencji.

- Do każdego urządzenia i oprogramowania musi być dostarczony komplet standardowej dokumentacji dla użytkownika w formie papierowej lub elektronicznej w języku angielskim lub polskim.

- Koszty transportu oraz koszty odpowiedzialności cywilnej za powstałe uszkodzenia podczas realizacji przedmiotu zamówienia pokrywa Wykonawca.

- Projektor 1 – 1 szt.

Producent i model projektora

………………………………………………………………………………………….......

| Projektor 1 |
| --- |
| Parametr | Wymagane minimalne parametry techniczne | Oferowane parametry |
| Technologia wyświetlania | DLP |  |
| Rozdzielczość | WXGA (1280x800) |  |
| Jasność | 5 000 lumenów |  |
| Kontrast | 20:00:01 |  |
| Natywne proporcje ekranu | 16:10 |  |
| Współczynnik projekcji - zgodny | 4:3,16:9 |  |
| Korekcja trapezowa - pozioma | +/-25° |  |
| Korekcja trapezowa - pionowa | +/-30° |  |
| Szybkośc skanowania poziomego | 5.375 ~ 91.146Khz |  |
| zybkość skanowania pionowego | 24 ~ 85(120 for 3D)Hz |  |
| Jednolitość | 75% |  |
| Rozmiar ekranu | 0.94m ~ 5.19m (37.2" ~ 204.2") diagonal |  |
| Źródło światła | Lampy |  |
| minimalna żywotność lampy (godziny) | 3500 (Jasny), 4500 (Dynamiczny), 3500 (Eco), |  |
| Współczynnik projekcji | 1.28:1 ~ 1.54:1 |  |
| Odległość wyświetlania | 1.23m - 5.63m |  |
| Zoom | 1.2 |  |
| Rodzaj Powiększenia | Manualne |  |
| Ogniskowa (mm) | 16.87 ~ 21.87 |  |
| Wbudowany offset | 111% |  |
| Złącza wejściowe/wyjściowe | Porty wejścia: 1 x Obsługuje HDMI 1.4a 3D, 1 x Obsługuje HDMI 1.4a 3D + MHL, 1 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x Audio 3.5mm, 1 x Czytnik USB-A Porty wyjścia: 1 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x Audio 3.5mm Kontrola: 1 x Bezprzewodowe USB-A, 1 x RS232, 1 x RJ45, 1 x 12V trigger, 1 x mysz/obsługa mini USB |  |
| Poziom hałasu (typowy) | 29dB |  |
| Poziom hałasu (maksymalny) | 31dB |  |
| Kompatybilność z komputerem | FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac |  |
| Kompatybilność 2D | NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4,43MHz SECAM B/D/G/K/K1/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz) |  |
| Kompatybilność 3D | Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60 |  |
| 3D | Full 3D |  |
| Security | Zabezpieczenie antykradzieżowe, blokada Kensington, ochrona hasłem |  |
| OSD / języki wyświetlacza | język polski |  |
| Warunki pracy | 5°C ~ 40°C, Max. Humidity 85%, Max. Altitude 3000m |  |
| Pilot | Zdalne sterowanie za pomocą funkcji lasera i myszy |  |
| Liczba głośników | 1 |  |
| Moc głośnika | 10W |  |
| LAN - sterowanie | Tak |  |
| LAN - wyświetlacz | Tak |  |
| Zużycie energii (tryb czuwania) | 0.5W |  |
| Zużycie energii (minimalne) | 290W |  |
| Zużycie energii (maksymalne) | 350W |  |
| Gwarancja | minimum 1 rok |  |

kwota netto ………………………………...   PL

VAT 23 % ………………………………………………..PL

kwota brutto …………………………………………………….PL

- Projektor 2  – 1 szt.

Producent i model projektora

………………………………………………………………………………………….......

| Projektor 2 |
| --- |
| Parametr | Wymagane minimalne parametry techniczne | Oferowane parametry |
| Typ | przenośny |  |
| Technologia wyświetlania | DLP |  |
| Rozmiar projekcji | Do 100 cali |  |
| Jasność lampy | 300 lm |  |
| Interfejsy | HDMI, USB, Wi-Fi. |  |
| Standardowa rozdzielczość: | 854x480 ppi |  |
| Współczynnik kontrastu: | 300: 1 |  |
| Źródło światła | LED |  |
| Żywotność lampy LED | 20 000 h |  |
| Rodzaj Powiększenia | Manualne |  |
| Wbudowany akumulator | tak |  |
| Wbudowany głośnik | tak |  |
| Moc głośnika | 2 W |  |
| Pojemność akumulatora | 9000 mAh |  |
| Złącza | HDMI,USB,wyjście słuchawkowe |  |
| Czas pracy na akumulatorze | 2 h |  |
| Inne | pilot do sterowania, instrukcja obsługi, ładowarka |  |
| Gwarancja | minimum 1 rok |  |

kwota netto ………………………………...   PL

VAT 23 % ………………………………………………..PL

kwota brutto …………………………………………………….PL

- Kabel HDMI – 15 szt.

Producent kabla HDMI

………………………………………………………………………………………….......

| KABEL HDMI |
| --- |
| Parametr | Wymagane minimalne parametry techniczne | Oferowane parametry |
| Długość kabla | 3 m |  |
| Standard | HDMI v2.0b |  |
| Końcówka 1 | HDMI męskie |  |
| Końcówka 2 | HDMI męskie |  |
| Dodatkowe informacje | Pozłacane styki Obsługa HDMI Ethernet Oplot materiałowy Wspiera UltraHD 4K Wideo 3D Zwrotny kanał audio Przepustowość do 18 Gbps Zaślepki zabezpieczające Obsługa HDR Metalowa obudowa wtyków |  |

kwota netto za 15 szt. ………………………………...   PL

VAT 23 % ………………………………………………..PL

kwota brutto za 15 szt. …………………………………………………….PL

- Zestaw głośnomówiący – 4 szt.

Producent i model zestawu

……………………………………………………………………………………………......

| Zestaw głośnomówiący |
| --- |
| Parametr | Wymagane minimalne parametry techniczne | Oferowane parametry |
| Szczytowa moc wyjściowa | 10 Watt |  |
| Obsługa komputerów, tabletów oraz smartphonów i telefonów komórkowych | Tak |  |
| Typ mikrofonu | Mikrofon dookólny |  |
| ładowania akumulatora | poprzez złącze USB |  |
| Wskaźnik sygnału do szumu (SNR) | +70 dB |  |
| ŁącznośćMożliwość podłączenia poprzez złącze USB | Tak |  |
| Technologia łączności bezprzewodowej Bluetooth | Bluetooth 3.0 |  |
| Wejście jack 3,5 mm na słuchawki | Tak |  |
| Zasięg Bluetooth | do 30 m |  |
| Obsługiwane profile Bluetooth | A2DP (wer. 1.2), profil wolne ręce (wer. 1.6), profil dla bezprzewodowego zestawu słuchawkowego (wer. 1.2), AGHFP (v1.6) |  |
| Czułość głośnika | Czułość mocy wyjściowej przy maks. głośności: 0 dB Pa/Vd |  |
| Funkcja wyciszenia umożliwiająca wyłączenie/włączenie mikrofonu bezpośrednio w urządzeniu | Tak |  |
| Czas rozmów | do 15 godzin |  |
| Czas czuwania | Ponad 200 dni z automatyczną funkcją wyłączania |  |
| Czas ładowania | Około 2 godz. |  |
| Waga zestawu głośnomówiącego | 195 g / 6,88 oz |  |
| Gwarancja | minimum 1 rok |  |

kwota netto za 4 szt. ………………………………...   PL

VAT 23 % ………………………………………………..PL

kwota brutto za 4 szt. …………………………………………………….PL

- Zestaw słuchawkowego z mikrofonem – 4 szt.

Producent i model zestawu

………………………………………………………………………………………….......

| ZESTAW SŁUCHAWKOWY Z MIKROFONEM |
| --- |
| Parametr | Wymagane minimalne parametry techniczne | Oferowane parametry |
| Łączność | Przewodowe |  |
| Złącze | Mini Jack 3.5 mm |  |
| Długość przewodu | 2 m |  |
| Pilot na kablu | Tak |  |
| Membrany w słuchawkach | 50 mm |  |
| Min. pasmo przenoszenia słuchawek | 20 Hz |  |
| Maks. pasmo przenoszenia słuchawek | 20000 Hz |  |
| Czułość słuchawek | 107 dB/mW |  |
| Impedancja słuchawek | 39 om |  |
| Min. pasmo przenoszenia mikrofonu | 100 Hz |  |
| Maks. pasmo przenoszenia mikrofonu | 20000 Hz |  |
| Sposób mocowania mikrofonu | Na pałąku |  |
| Mikrofon z możliwością wyciszenia | Tak |  |
| Gwarancja | minimum 2 lata |  |

kwota netto za 4 szt. ………………………………...   PL

VAT 23 % ………………………………………………..PL

kwota brutto za 4 szt. …………………………………………………….PL

Wartość zamówienia netto………………………………..

słownie ………………………………………………………………………………………

Wartość zamówienia brutto ……………………………….

Słownie ………………………………………………………………………………………